I.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ВВЕДЕНИЕ	                                                                                                3

1.	КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ	                                              4

1.1 Природные условия, климат	                                                                  4

1.2 Геоморфология, гидрогеология, геодезия                                                5

1.3 Историческая справка	                                                                            5

1.4 Современное использование территории	                                              6

2.	ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	                                    6

2.1 Градостроительные параметры                                                                  6

2.2 Архитектурно-планировочная организация                                              6

2.3 Красные линии	                                                                                       7

3.	Социальная инфраструктура                                                           7

3.1 Современное состояние                                                                              7

3.2  Проектные решения                                                                                   8

4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И

БЛАГОУСТРОЙСТВО                                                                                     8

4.1 Современное состояние                                                                              8

4.2 Проектные решения                                                                                    8

5.	инженерно-Техническое обеспечение                                       9

5.1 Водоснабжение	                                                                                      11

5.2 Водоотведение	                                                                                      11

5.3 Теплоснабжение                                                                                          12

5.4 Электроснабжение	                                                                            12

5.5 Слаботочные сети                                                                                       13

5.6 Газоснабжение	                                                                                      14

6.	вертикальная планировка ТЕРРИТОРИИ	                                    15

7.	МЕРОПРИЯТИЯ по обеспечению  пожарной

безопасности и предупреждению ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ                                                                                                       15

8.	технико-экономические показатели	                                    19

Список используемых нормативных документов                20

II.  Графические материалы

Схема планировки территории, красных линий,

зон с особыми условиями использования территории	 			лист 1

Схема улично-дорожной сети

и движения транспорта									лист 2

Схема сетей  связи и электроснабжения						лист 3

Схема сетей водопровода и канализации			                              лист 4

Схема сетей теплоснабжения								лист 5

Схема сетей газоснабжения								лист 6

Схема вертикальной планировки

и инженерной подготовки территории						лист 7

Схема расположения элемента планировочной структуры,

схема современного использования территории				лист 8

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки настоящего проекта планировки является постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 07.08.2014 № 2431 «О подготовке документации по планировке территории в районе улиц Шекснинское шоссе – Звездная – Качалова».

Проект планировки выполнен в соответствии с муниципальным контрактом от 12.08.2014г. и техническим заданием на подготовку проекта планировки территории.

Основной задачей проекта планировки является выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития планировочной структуры, а также определение красных линий, линий регулирования застройки.

Проект планировки выполнен в соответствии с:

- документами территориального планирования и градостроительного зонирования города Рыбинска:

- генеральным планом городского округа город Рыбинск, утвержденным решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 02.04.2009 № 320 (в редакции решений Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 26.12.2013 № 303 и от 22.05.2014 № 328);

- правилами землепользования и застройки городского округа город Рыбинск, утвержденными решением Муниципального Совета от 29.07.2010 № 40 (в редакции решения Муниципального Совета от 20.03.2014 № 316);

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- региональными нормативами градостроительного проектирования Ярославской области "Планировка и застройка городских округов и поселений Ярославской области", утв. постановлением Администрации Ярославской области 
от 13 февраля 2008 г. N 33-а.

Проект планировки выполнен на топографическом материале, предоставленном Департаментом архитектуры и градостроительства города Рыбинска.

АВТОРСКИЙ СОСТАВ:

Архитектор                                                                          Полковникова М.А.

Инженер по ВК, ОВ                                                            Деулина Л.И.

и санитарной очистке

Инженер по энергоснабжению                                          Скворцова Н.Г.

и средствам связи

Инженер по теплоснабжению                                            Лапенкова В.В.

# КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка территории выполнена с целью обозначения функционального использования территории, выделения и характеристики элементов планировочной структуры, установления параметров развития.

## Природные условия, климат

Территория части квартала в районе улиц Шекснинское шоссе – Звездная – Качалова находится на левом берегу реки Волги в Шекснинском районе города Рыбинска. Как и территория города Рыбинска, территория квартала относится к строительной климатической зоне IIВ.

Климат города умеренно-континентальный с холодной зимой и умеренно-тёплым летом.

Зима начинается в середине ноября и длится более пяти месяцев, в течение которых преобладает холодная, пасмурная и ветреная погода. Самая низкая в году среднемесячная температура воздуха -10,8°С (январь), абсолютный минимум -46°С.

158 дней в году – продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С.

Весной увеличивается число солнечных дней, преобладает погода с переходом температуры через 0°С.

Лето начинается в середине мая и длится до середины сентября. Прохождение циклонов вызывает частую смену воздушных масс, которая вызывает переменчивую погоду, чаще всего ветреную и дождливую. При длительном застаивании воздуха в антициклонах устанавливается тёплая, сухая и солнечная погода. Средняя июльская температура +18,2°С. Абсолютный максимум +37°С.

Наибольшие в году скорости ветра наблюдаются осенью. В этот период преобладают пасмурные дни, осадки носят затяжной характер.

Среднегодовая температура +2,7°С.

В течение года преобладают юго-восточные и юго-западные ветры.

Среднегодовое количество осадков 616 мм, из них 419 мм выпадает с апреля по октябрь.

Снежный покров устанавливается в конце ноября и сохраняется до середины апреля. Глубина промерзания почвы составляет в среднем 145 см. Мощность снежного покрова достигает в среднем 30 см.

Территория города относится к зоне избыточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков колеблется в широких пределах от 500 до 700 мм, причем большая часть их приходится в тёплый период (60-70%) с максимумом с июля  по сентябрь. Летние осадки чаще носят характер коротких, но обильных ливней. Осенью моросящие дожди, несмотря на длительность, приносят меньше влаги.

Воздух влажный в течение всего года, среднегодовая относительная влажность 79%. Весной и в начале лета влажность уменьшается до 69-71%.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для суглинков и глин  – 1,5  м, для пылеватых песков и супесей – 1,8 м,  для мелких и средней крупности песков – 1,9 м, для насыпных грунтов – до 2 м.

Грунты в основном относятся к слабопучинистым.

Зимой над рассматриваемой территорией преобладают южные и юго-западные ветры. Летом ветровой режим характеризуется большей неустойчивостью. Среднегодовая скорость ветра 3,1 м/сек, зимой – около 3,5 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек редки. В среднем за год – 46 дней с метелью. Слабые метели преобладают при юго-западных ветрах.

## Геоморфология, гидрогеология, геодезия

Территория Рыбинска находится в пределах Молого-Шекснинской низины, и приурочена к озёрно-аллювиальной террасированной равнине, постепенно переходящей к северо-востоку и югу в моренную волнистую равнину.

Рельеф части квартала равнинный. Высотные отметки в Шекснинском районе на территории проектирования 102,00 – 104,00 м по Балтийской системе высот. Это выше отметок 95,0-98,0 м в центральной части города и ниже максимальных отметок 107,0-117,0 м в районе посёлка Копаево.

## Историческая справка

Первый градостроительный документ в примерных границах современного поселка назывался «Генеральный геометрический план Города Рыбнова и Уезда, состоящему в Ярославском Наместничестве», датирован 1792 годом.

До первой половины XX века поселок не имел определенных очертаний.

Структура поселка начала формироваться в 30-е годы XX века, когда началось возведение корпусов Механического завода, который производил детали установок и турбин в процессе стройки гидроузла для Рыбинской ГЭС.

Первоначально, это был комплекс деревянных бараков строителей, инженеров, обслуживающего персонала.

В военное время, когда завод авиационных двигателей (ныне НПО «Сатурн») был эвакуирован в Уфу, производство деталей для Рыбинской гидроэлектростанции осталось на прежнем месте, но было перепрофилировано в механические мастерские Гидростроя (Волгостроя).

Впоследствии на месте мастерских разместился Волжский машиностроительный завод (ВМЗ), работавший на нужды военно-промышленного комплекса, в частности, производил оборудование для работ, связанных с ядерным топливом  и горно-обогатительных комбинатов и т. д.).

Директором завода в 1960—1990 гг. был Анатолий Алексеевич Герасимов, с именем которого связаны годы расцвета микрорайона Волжского. Собственно в это время и была сформирована современная структура застройки поселка Волжский. Завод  относился к Министерству среднего машиностроения СССР.  По этой причине население поселка – в то время 26 000 человек, – имело лучшее в городе жильё, инфраструктуру и «московское» обеспечение.

## Современное использование территории

Проектируемая территория расположена между производственной зоной вдоль Шекснинского шоссе и кварталом многоэтажной застройки вдоль домов № 10 по Звездной улице и № 38, 40 по ул. Качалова.

В настоящее время территория проектирования, в основном, представляет собой зону, свободную от застройки.

В северо-западной части проектируемой территории построена автостоянка на 94 машиноместа для удовлетворения потребности в парковочных местах для работников предприятия ОАО «Газовые турбины».

Напротив дома № 38 по ул. Качалова расположены ветхие детские игровые сооружения.

Основные направления развития территории и параметры её использования определены генеральным планом городского округа город Рыбинск, утвержденным решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 02.04.2009 № 320 (в редакции решений Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 26.12.2013 № 303 и от 22.05.2014 № 328) и правилами землепользования и застройки городского округа город Рыбинск, утвержденными решением Муниципального Совета от 29.07.2010 № 40 (в редакции решения Муниципального Совета от 20.03.2014 № 316).

100-метровая санитарно-защитная зона промышленного предприятия вдоль Шекснинского шоссе, обозначенная в Схеме охраны окружающей среды правил землепользования и застройки, налагает ограничения на проектируемую территорию. Так, на территории проекта планировки недопустимо размещение детских игровых площадок в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (пункт 5.1). При этом  в здании торгово-развлекательного центра предлагается детский развлекательный комплекс.

Санитарно-защитная зона может быть уменьшена промышленным предприятием при разработке проекта организации  санитарно-защитной зоны.

# ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

## Градостроительные параметры

Согласно действующему генеральному плану и правилам землепользования и застройки города Рыбинска проектируемый участок находится в зоне общественно-деловой застройки – многофункциональной зоне обслуживания и деловой активности производственных зон, торговых и развлекательных комплексов.

## Архитектурно-планировочная организация

Архитектурно планировочное решение части квартала базируется на основе предыдущих утвержденных градостроительных решений.

Настоящим проектом планировки предусматривается строительство 2-этажного Торгово-развлекательного центра, включающего ориентировочно продуктовый магазин, развлекательный комплекс, предприятие общественного питания и секции, предназначенные для торговли товарами промышленного назначения либо бытового обслуживания населения.

Территория вокруг торгово-развлекательного центра предусматривает зону парковки на 128 машиномест, погрузочно-разгрузочную площадку (см. чертежи проекта планировки).

## Красные линии

Чертеж красных линий выполнен в составе основного чертежа в соответствии с архитектурно-планировочным решением проекта планировки. В чертеже также указаны координаты красных линий.

Красные линии и линии регулирования застройки обязательны для последующего освоения и застройки территории.

- СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Главная задача проекта планировки – предложить к размещению торгово-развлекательный центр со всей необходимой инфраструктурой, нацеленный на высокий уровень обслуживания населения микрорайона Волжский и города в целом.

3.1 Современное состояние

В поселке Волжский проживает около 18 тысяч человек. Количество многоквартирных домов 171 ед.

Инфраструктура потребительского рынка сформировалась в 70-90-е годы прошлого века и с тех пор практически не изменилась. Были построены магазины «Дом торговли», «Уют», «Садко», «Берег», «Торговые ряды».

Функционирует 140 предприятий потребительского рынка. Суммарная торговая площадь торговых объектов – 7 596 м2 (продовольственного назначения – 3 024 м2, непродовольственного – 4 572 м2).

Удельный показатель обеспеченности жителей микрорайона торговыми объектами составляет 425,4 м2 на 1000 человек. Это ниже аналогичного показателя по Ярославской области в 2,3 раза; фактического показателя по Рыбинску – в 1,8 раза; в 1,1 раза ниже минимального норматива по области.

Низкое качество предоставляемых услуг предприятиями поселка представлено следующими показателями:

- отсутствие предложений по удовлетворению спроса в товарах и услугах  для разных категорий потребителей. Этот показатель возникает по причине сложившейся традиционной ситуации, при которой ассортимент товаров представлен, в основном, группой эконом-класса. Ограничен ассортимент верхней одежды, обуви, строительных, отделочных материалов, ювелирных изделий, товаров бытовой химии, сложно-бытовой техники, мебели, товаров известных брендов.

В торговой структуре микрорайона представлены 3 из 8 основных торговых сетей Рыбинска: «Дружба», «Молодежный», «Магнит». Не представлены сети «Мировой», «Дикси», «Пятерочка», «Атак», «Карусель», иные.

- в сфере обслуживания отсутствуют услуги по ремонту часов, сложно-       бытовой техники, ювелирных изделий, автотранспортных средств;

- отсутствуют детские кафе.

Причины сложившейся ситуации возникли вследствие территориальной обособленности поселка и его удаленности от других районов города.

Для достижения среднего уровня обеспеченности торговыми площадями по г. Рыбинску в мкр. Волжский потребуется ввести в эксплуатацию 5,7 тыс. кв.м. торговой площади.

Настоящим проектом планировки предусматривается строительство 2 тыс. кв. метров торговой площади. Проект будет способствовать развитию торговой инфраструктуры, предоставит условия для развития поселка и привлечения инвесторов и, как следствие, – созданию комфортной среды для жителей.

3.2 Проектные решения

Площадь территории проектирования – 2 га.

Площадь участка ТРЦ– 11363,70 м2.

Площадь застройки ТРЦ – 1 510,53 м2.

Количество этажей – 2.

Общая площадь здания ТРЦ – 3 021 м2.

Торговая площадь здания – 2 114,7 м2, что составляет 70%; от общей площади здания торгово-развлекательного центра.

Количество парковочных мест – 128 машиноместа  (по норме 5-7 м/мест на 100 м2 торговой площади: от 105 до 150 машиномест).

Среднее количество посещений = 2000 чел в день.

# Транспортная инфраструктура и БЛАГОУСТРОЙСТВО

Решения проекта планировки в части улично-дорожного обеспечения обусловлены:

- улучшением систем транспортного и культурно-бытового обслуживания;

- улучшением санитарно-гигиенического состояния территории, её озеленения и благоустройства.

  - Современное состояние

В настоящее время территория проектирования свободна от застройки (кроме северо-западной части, где построена парковка на 94 машиноместа) и представляет собой газон с пересекающими его пешеходными дорожками.

В соответствии с документами территориального планирования и градзонирования города Шекснинское шоссе – магистральная улица районного значения с существующим автобусным маршрутом. Ширина проезжей части улицы – 8,5 метров.

Вдоль домов по улице Качалова проходит проезд со стоянками автотранспорта для жителей многоэтажных домов. Ширина проезда 6 метров.

Напротив дома № 38 по ул. Качалова расположены ветхие детские игровые сооружения.

  - Проектные решения

Графически размещение торгово-развлекательного центра с необходимой  инфраструктурой показано на чертеже планировки территории и красных линий основной части проекта. Как уже отмечалось выше территория ТРЦ попадает в санитарно-защитную зону промышленного предприятия – 100 метров. Детские игровые площадки не могут существовать в санитарно-защитной зоне промпредприятия.

В соответствии с СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» расчетное количество машиномест при торговом центре составляет 105-150 ед. (по нормам проектирования: 5-7 машиномест на 100 м2 торговой площади).  Проектом предусматривается организация 128 машиномест.

Проезды между автостоянками и вокруг торгово-развлекательного центра соответствуют противопожарным требованиям.

Вдоль улицы Качалова организованы парковочные места для граждан, проживающих в многоквартирных домах. Всего – 59 машиномест.

Стоянка торгово-развлекательного центра расположена на расстоянии 55 метров от окон жилых многоэтажных домов. Норма – 25 метров в соответствии с СП 42.13330.2011 и СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

# инженерно- техническое обеспечение

Существующие инженерные сети  представлены подземными трассами:

- газопровода среднего давления;

- канализации бытовой;

- водопровода;

- дождевой канализации;

- сетей теплоснабжения;

- подземных кабельных линий напряжением 6кВ;

- подземных кабельных линий уличного освещения напряжением 0,4кВ;

- кабельной телефонной канализации (сети связи).

Наружное (уличное) освещение представлено существующими опорами со светильниками на территории проектирования.

При проектировании новых зданий и сооружений необходимо учитывать расположение существующих инженерных сетей и коммуникаций. В соответствии с СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 2. Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице 3. Указанные в табл. 2 и 3 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности.

Охранные зоны инженерных сетей

Таблица 2

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | оси крайнего пути | бортового камня улицы, дорог и (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |
|  |  |  | железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншей до подошвы насыпи и бровки выемки | железных дорог колеи 750 мм и трамвая |  |  | до 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов | св. 1 до 35 кВ | св. 35 до 110 кВ и выше |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Дренаж | 3 | 1 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Сопутствующий дренаж | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | - | - | - | - |
| Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| от оболочки бесканальной прокладки | 5 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |

## Охранные зоны инженерных сетей друг от друга

Таблица 3

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до |
| --- | --- |
|  | водопровода | канализации бытовой | дренажа и дождевой канализации | газопроводов давления, МПа (кгс/см2) | кабелей силовых всех напряжении | кабелей связи | тепловых сетей | каналов, тонне лей | наружных пневмо мусоропроводов |
|  |  |  |  | низкого до 0,005 (0,05) | среднего св. 0,005 (0,05) до 0,3 (3) | высокого |  |  | наружная стенка канала, тоннеля | оболочка бесканальной прокладки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | св.0,3 (3) до 0,6 (6) | св. 0,6 (6) до 1,2 (12) |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод | См. прим 1 | См. прим 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5* | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| Канализация бытовая | См. прим 2 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 0,5* | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дождевая канализация | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 0,5* | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| от оболочки бесканальной прокладки | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |

* В соответствии с требованиями разд. 2 Правил устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденных Минэнерго СССР по согласованию с Госстроем СССР.

Примечания:

- При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

- Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб — 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм — 1,5; диаметром свыше 200мм — 3; до водопровода из пластмассовых труб — 1,5.

- Расстояния от оси деревьев, кустарников до инженерных сетей принять 2 метра.

## 5.1 Водоснабжение

В настоящее время по земельному участку проходит водопровод Д400. Водоснабжение планируемого торгово-развлекательного центра  предусматривается от существующего колодца на водоводе Д400, проходящем по Шекснинскому шоссе в соответствии с предложениями МУП «Водоканал» по развитию территории № 3784 от 18.09.2014г. Проектный расход воды — 15 м3/сут.

## 5.2 Водоотведение

По земельному участку проходит городской канализационный коллектор Д500. Точка подключения сброса стоков от торгово-развлекательного центра – существующий колодец на указанном канализационном коллекторе Д500. Количество стоков - 15 м3/сут.

Сбор поверхностных вод осуществляется через дождеприемные колодцы, установка которых предусмотрена вертикальной планировкой.

Строительство закрытой ливневой канализации для отвода поверхностных вод предусматривает устройство на выпуске очистных сооружений, с точкой подключения в ливневой коллектор по ул. Звездная.

Количество дождевых стоков — 12,4 м3/сут. Проектные решения приняты в соответствии с предложениями МУП «Водоканал» по развитию территории № 3784 от 18.09.2014г.

## 5.3 Теплоснабжение

Существующее состояние

В настоящее время по проектируемой территории проходят транзитом трубы теплоснабжения района 400мм. Источник централизованного теплоснабжения – районная котельная.

Проектные решения

Проектным предложением планировки территории в районе улиц Шекснинское шоссе-ул. Звездная-ул. Качалова предусмотрен вынос тепловой сети 2400 с площади застройки торгово-развлекательного центра. Для этого на расстоянии  ориентировочно 30 м., от существующей тепловой камеры ТК-7 на теплосети выполнить новую камеру с установкой отключающей арматуры на вновь строящееся здание торгово-развлекательного центра. Далее под углом 90 отвести теплосеть в сторону за тротуар ориентировочно на 22м., проложить теплосеть вдоль тротуара  на расстояние 86м. Далее выполнить поворот теплосети под углом 90 до пересечения с существующей теплотрассой. (Длины, указанные в проекте, уточняются при рабочем проектировании)

Существующую теплосеть попадающую под пятно застройки демонтировать.

Способ прокладки теплосети от вновь возводимой камеры выполнить в непроходном канале из железобетонных конструкций. При пересечении теплосетью дорожного покрытия, где возможно движение автотранспорта, предусмотреть усиление канала дорожными плитами. Исходные данные для проектирования теплоснабжения объектов на указанной территории:

Расчетная тепловая нагрузка на систему отопления =0,371520 Гкал./час.

Расчетная тепловая нагрузка на вентиляцию =0,344 Гкал./час.

Расчетная тепловая нагрузка на воздушные завесы = 0,1376 Гкал/час.

Расчетные нагрузки на теплоснабжение здания выполнены по укрупненным показателям уточняются при проектировании.

Точка подключения труб теплоснабжения здания в вновь возводимой тепловой камере ТК-7а.

Для дренажа тепловой камеры выполнить сбросной колодец.

Способ прокладки теплосети от ТК-7а до проектируемого здания в непроходном канале из ж/б-конструкций. Трубы теплоснабжения проложить с уклоном 0,003% в сторону тепловой камеры. Для опорожнения системы в тепловой камере предусмотреть спускные краны. Узел учета тепловой энергии установить в тепловом пункте. В высших точках теплосети установить воздушные клапаны.

Проектные решения приняты в соответствии с техническими условиями МУП « Теплоэнерго» № 14/3898 от 01.09.2014г.

## 5.4 Электроснабжение

Существующее состояние

В настоящее время по территории в пределах улиц Шекснинское шоссе-Звездная-Качалова проходят  2 кабельные линии напряжением 6кВ и 3 линии наружного (уличного) освещения с опорами, принадлежащие ОАО «Рыбинская городская электросеть».

Проектные решения

Проектом планировки территории в районе улиц Шекснинское шоссе- Звездная- Качалова предусматривается вынос электрических сетей из зоны строительства торгово-развлекательного центра и электроснабжение торгово-развлекательного центра. Проектные решения приняты в соответствии с техническими условиями ОАО «Рыбинская городская электросеть».№ 360 от 01.09.2014г.

Категория электроснабжения  торгово-развлекательного центра — II.

Проектным предложением предусматривается следующее:

- установка БКТН и ее запитка от РП-18 по стороне 6кВ;

- электроснабжение проектируемого  торгово-развлекательного центра (ВРУ показано ориентировочно);

- наружное электроосвещение территории торгово-развлекательного центра и автостоянок;

- наружное освещение ул. Шекснинское шоссе, с установкой новых опор и замены кабеля;

- наружное электроосвещение автостоянки по ул. Звездной.

Подключение электрических нагрузок рекомендуется кабелями, прокладываемыми в земле.

Освещение автостоянки по ул. Качалова – от наружного (уличного) освещения по ул. Качалова.

При расчете электрических  нагрузок учитывались требования ПУЭ, СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Расчеты выполнены по укрупненным нормам – таблица. 6.14 СП31-110-2003 и уточняются при рабочем проектировании.

Основные показатели инженерных сетей

Таблица 4

| № | наименование | Сущ. положение | проектируемые |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая нагрузка (кВА) | - | 500-уточнить при рабочем проектировании |
| 2. | Установленная мощность БКТН-6/0,4кВА | - | При рабочем проектировании |

Все габариты и расстояния между инженерными коммуникациями при параллельном прохождении и при пересечении  выполнить в соответствии с ПУЭ.

Проектные вышеперечисленные решения по выносу сетей напряжением
6 кВ, 0,4 кВ, электроснабжения торгово-развлекательного центра, наружного электроосвещения территории и автостоянок на территории торгово-развлекательного центра и автостоянок на ул. Звездная и ул. Качалова могут уточняться и корректироваться при выполнении рабочей проектной документации.

5.5 Слаботочные сети

В настоящее время по территории в пределах улиц Шекснинское шоссе-Звездная-Качалова проходят  две линии связи:

- линия связи (телефонная канализация) по ул. Качалова, принадлежащая ОАО «Ростелеком»,

- линия связи (телефонная канализация), принадлежащая ОАО «ОДК-

Газовые турбины».

Линия связи ОАО «Ростелеком» проходит по ул. Качалова. Проектом строительства торгово-развлекательного центра предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности существующих сетей связи при выполнении земляных работ и защиту указанных сетей от механических повреждений. При выполнении благоустройства обеспечить охранную зону линий связи. При невозможности – обеспечить вынос сетей. Проектное решение принято в соответствии с предварительным предложением ОАО «Ростелеком» № 23-09/129 от 19.09.2014.

Из зоны строительства проектным предложением выполнен вынос линии связи, принадлежащей ОАО «ОДК-ГТ», на основании письма № 257/007-270 от 24.09.2014

Проектные  решения по выносу сетей связи с территории торгово-развлекательного центра и автостоянок на его территории  могут уточняться и корректироваться при выполнении рабочей проектной документации.

## 5.6 Газоснабжение

## На территории земельного участка вдоль улицы Качалова в 13 метрах от жилых домов расположен действующий газопровод среднего давления Д426мм ( письмо №2080/2 от 29.09.2014г.  ОАО «Рыбинскгазсервис»).

## Раздел «Газоснабжение» будет разработан на стадии рабочего проектирования, после получения технических условий. При проектировании должны быть учтены требования в части сохранности действующих газораспределительных сетей.

Газоснабжение торгово-развлекательного центра будет осуществляться в соответствии с «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1314 от 20.12.2013г. В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утверженных Постановлением правительства РФ № 878 от 20.11.2000г, для газопроводов  установлена охранная зона по 2м с каждой стороны газопровода.

Выполнение раздела «Газоснабжение» предусматривается  в соответствии  с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42.101.2003 « Общие положения  по  проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Точка подключения - газопровод среднего давления по ул. Качалова уточняется при выполнении проектной документации строительства торгового центра.

Природный газ намечается использовать для целей отопления,  горячего  водоснабжения.

# вертикальная планировка
ТЕРРИТОРИИ

Существующее положение

Территорию проектирования в настоящее время составляет озелененная территория.

Проектные решения

Проектом предусмотрен отвод дождевых вод с существующих улиц  уклонами, обозначенными на чертеже вертикальной планировки в колодцы ливневой канализации.

# МЕРОПРИЯТИЯ по обеспечению ПОЖАрНОЙ

# БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

# ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

В военное время и в чрезвычайных ситуациях в мирное время основным способом доведения сигналов гражданской обороны до населения будет осуществляться по автоматизированной системе централизованного оповещения населения Ярославской области (с использованием уличных сирен и громкоговорителей, местного телевидения и радио).

Организация и осуществление оповещения должно производиться в соответствии с Приложением о системах оповещения (введено в действие совместным приказом МЧС России, Министерством информационных технологий и связи РФ, Министерством культуры и массовых коммуникаций от 25.07.06г. №422/90/376).

Система оповещения должна обеспечить выполнение следующих задач:

1. Своевременное доведение до жителей территории сигналов, распоряжений, информации, оповещений.

2. Доведение в минимальные сроки до населения территории информации о проведении мероприятий ГО ЧС.

3. Своевременное доведение до населения сигналов оповещения об угрозе применения противником оружия массового поражения (ОМП), воздушном нападении, радиационном, химическом и бактериологическом (биологическом), заражении, угрозе катастрофического затопления и других крупных производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий.

Система оповещения по Ярославской области включает:

1. Система оповещения органом управления районов:

- по аппаратуре П-160;

- по радиосети ГО ЧС;

- по телефонной сети ГТС (АСО);

2. Систему оповещения должностных лиц предприятий, организаций, учреждений.

- по системе персонального радиовызова

- по телефонной сети ГТС (АСО);

3. Система оповещения населения:

- по системе электронного оповещения (С-40);

- по системе оповещения через средства массовой информации;

- по городской радиотрансляционной сети (уличные громкоговорители, радиоточки;

- по каналам телевизионного вещания,

Предусмотреть обеспечение населения проектируемого объекта устойчивой телефонной связью, действующей радиоточкой проводной сети вещания или радиоприемниками эфирного вещания на частоте вещания органов управления ГОЧС.

Система оповещения должна обеспечивать:

- прием сообщений из автоматизированной системы централизованного оповещения населения в Ярославской области;

- подачу предупредительного сигнала «Внимание всем».

Для трансляции предупреждений в помещении диспетчерской должен устанавливаться радио- или телеприемник.

Оповещение населения о пожаре и других чрезвычайных ситуациях осуществляется трансляцией речевой информации о необходимости эвакуироваться, о путях эвакуации, о действиях, направленных на обеспечение безопасности.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера для проектируемого объекта могут являться:

1. Пожары и аварии на сетях водо-, газо-, электро-, теплоснабжения объекта;

2. ОСВ-1,2 МУП «Водоканал» (хлор);

3. Цех №18 ОАО НПО «Сатурн» (хлор);

4. Цех №4 ОАО НПО «Сатурн» (аммиак);

5. Отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, снежные заносы, паводки, ураганные ветры, смерчи и пр.) могут повлечь аварии на проектируемом объекте.

Результаты анализа при аварии на ХОО

Таблица 5

| № | Наименование ХОО | Расстояние до проектируемого объекта, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Водоканал» ОСВ-1 (хлор) – 1 т |  |
| 2 | МУП «Водоканал» ОСВ-2 (хлор) – 1 т |  |
| 3 | ОАО НПО «Сатурн» цех №4 (аммиак) – 1т | 3,3 |
| 4 | ОАО НПО «Сатурн» цех №18 (хлор) – 1т | 2 |

Таким образом, объект попадает в зону поражения (РД.52.04.253-90).

Наиболее опасными явлениями погоды, повторяющимися с различной периодичностью, характерными для района строительства, являются:

- грозы, сильные ветры со скоростью 20 м/с и более;

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- град с диаметром частиц более 20 мм;

- сильные морозы, снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- гололед.

Поскольку проектируемый объект не находится в зоне опасных сейсмических воздействий, выполнение норм проектирования СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах» не требуется.

Опасные природные процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территории по СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» и СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», не требуется.

Наиболее опасные климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья жителей территории, но могут нанести ущерб зданиям, объектам инженерной инфраструктуры. Поэтому в проекте должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий опасных погодных явлений:

- ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации.

- ветровые нагрузки – в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» элементы зданий должны быть рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра 23 м/с.

Для защиты от пожаров необходимо предусмотреть выполнение следующих мероприятий:

1. Организация планировочных решений земельных участков при строительстве в соответствии с требованием «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

2. Возведение здания благоустройство прилегающих территорий в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

Градостроительным кодексом Российской Федерации

Федеральным законом от 30.12.2009 N384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

«СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденный Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171;

«СП 2.13130.2012. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержденный Приказом МЧС России от 21.11.2012 N 693;

«СП 4.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» утвержденный Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 174;

«СП 6.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» утвержденный Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 176;

«СП 7.13130.2009. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» утвержденный Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 177;

«СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» утвержденный Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 178;

«СП 11.13130.2009. Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» утвержденный Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 181;

«СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» утвержденный Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 780;

3. Эксплуатацию строений производить в соответствии с требованиями:

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме».

# технико-экономические показатели

Таблица 6

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Проектные решения |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория проектирования | га | - | 2 |
| Территория благоустройства | га | - | 2 |
| Автостоянка торгово-развлекательного центра | м2/ м/мест | - | 128 |
| Площадь озеленения | га | 0,33 | 0,65 |
| Площадь участка ТРЦ | м2 | - | 11363,70 |
| Площадь застройки ТРЦ | м2 | - | 1510,53 |
| Торговая площадь здания | м2 | - | 2114,7 |
| Общая площадь здания ТРЦ | м2 | - | 3021 |
| Среднее количество посещений | чел в день | - | 2000 |
| Электроэнергия | кВт | - | 500 |
| Наружное электроосвещение | кВт | 2,45 | 4,0 |
| Водоснабжение, общее | м3/сут. | - | 15,0 |
| Водоотведение, общее | м3/сут. | - | 15,0 |
| Газоснабжение, всего | м3/час. | - | 42,0 |
| Санитарная очистка территории | т/год | - | 560 |
| Общий годовой объем поливомоечных вод с площади водосбора | м3/год | - | 0 |
| Средний годовой объем поверхностных сточных вод с проектируемой территории | м3/год | - | 545,7 |
| Объём дождевого стока от расчётного дождя | м3/сут. | - | 12,4 |

# Список используемых нормативных документов

- Градостроительный кодекс Российской Федерации

- Земельный кодекс Российской Федерации

- Жилищный кодекс Российской Федерации

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Генеральный план г. Рыбинска, утвержденный решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 02.04.2009 № 320 с изменениями, утвержденными решением Муниципального Совета от 26.12.20013 № 303

- Правила землепользования и застройки г. Рыбинска, утвержденные решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 29.07.2009 № 40 с изменениями, утвержденными решением Муниципального Совета от 20.03.2014 № 316

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области «Планировка и застройка городских округов и поселений Ярославской области», утвержденные постановлением Администрации Ярославской области от 13.02.2008 N 33-а

- «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденные Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820

- «СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003», утвержденные Приказом Минрегиона РФ от 24.12.2010 N 778)

- «СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*», утвержденные Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 266

- «СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*», утвержденные Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/9

- «СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», одобренный и рекомендованный к применению Постановлением Госстроя РФ от 26.10.2003 N 194

- «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/14)

- СП 124.13330.2012. «Свод правил. Теплове сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»

- «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества. ГОСТ Р 51232-98», утвержденный Постановлением Госстандарта РФ от 17.12.1998 N 449)

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 N 24 «О введении в действие Санитарных правил» (вместе с «СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»)

- ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ