ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА - ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПО УЛИЦАМ ГРАЖДАНСКОЙ, ОГАРЁВА, ХАСАНОВСКАЯ, ВЕРЕТЬЕВСКАЯ, ЕРМАКОВСКАЯ ПРИБРЕЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА РЫБИНСКА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О

РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Заказчик: 			Администрация городского округа город Рыбинск

Проектировщик: 		Департамент архитектуры и градостроительства 					Администрации городского округа город Рыбинск

Начальник сектора 								А.Н. Егоров

Главный специалист								А.В. Воронцов

Главный специалист							Е.А. Ремизов

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Содержание

|  | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение о размещении объекта местного значения | 6 |
| 2 | Положение о характеристиках планируемого развития территории | 9 |
| 3 | Положение о характеристиках развития систем социального и транспортного обслуживания, инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории | 10 |

Введение

Проект планировки территории разработан на основании постановления Администрации городского округа город Рыбинск от 22.03.2016 № 737 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории».

Целью разработки проекта планировки территории для размещения линейного объекта – газопровода низкого давления является:

- Выделение элементов планировочной структуры;

- Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

- Установление зон планируемого размещения объектов местного значения.

Настоящий проект планировки территории линейного объекта - газопровода низкого давления по улицам Гражданской, Огарёва, Хасановская, Веретьевская, Ермаковская Прибрежного района города Рыбинска Ярославской области выполнен на основании следующих документов:

- Генерального плана городского округа город Рыбинск (в редакции решения Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 24.09.2015 № 79);

- Правил землепользования и застройки городского округа город Рыбинск, утвержденных решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 29.07.2010 № 40 (в редакции решения Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 20.03.2014 № 316);

- Проекта планировки территории в границах улиц: Партизанская ул. - ул. Новосёлов - Гражданская ул. - пр. Серова, утвержденного постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 20.05.2013 № 1450;

- Постановления Администрации городского округа город Рыбинск от 25.01.2013 № 200 «О порядке подготовки проектов планировки территории, проектов межевания территории в городском округе город Рыбинск»;

- Задания на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, подготовленного Департаментом архитектуры и градостроительства, в соответствии с постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 22.03.2016 № 737 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории»;

- Технических условий ОАО «Рыбинскгазсервис» (письмо от 24.11.2015 № 3968/2);

- Технических условий МУП «Водоканал» (письмо от 17.02.2016 № 686);

- Дежурного топографического плана.

Проект выполнен с соблюдением:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016);

- «Земельный  кодекс  Российской  Федерации»  от  25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016);

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 № 820);

- «СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр);

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (с изм. от 25.09.2014);

- «СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 780) (ред. от 10.12.2012);

- «СП 98.13330.2012. Свод правил. Трамвайные и троллейбусные линии. Актуализированная редакция СНиП 2.05.09-90» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/4);

- «СП 11-112-2001. Свод правил. Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территории городских и сельских поселений, других муниципальных образований» (утв. Приказом МЧС Российской Федерации от 29.10.2001 № 474-ДСП);

- «РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» (принят Постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 № 18-30).

Положение о размещении объекта местного значения

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска, утвержденной решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 29.10.2015 № 87 в границах территории улиц Ермаковская (на участке от улицы Осипенко до проспекта Серова), Огарёва (на участке от проспекта Серова до улицы Корнева), Хасановская (на участке от улицы Огарёва до улицы Гражданская), Веретьевская (на участке от проспекта Серова до улицы Корнева), Гражданская (на участке от улицы Бабушкина до улицы Хасановская), с целью подключения домов частного жилого фонда к сетевому газу, планируется строительство газопровода низкого давления.

Проектом планировки в границах территории планируется прокладка сетей газопровода низкого давления вдоль участка улиц, а также сетей хозяйственно-питьевого водопровода и сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации.

Проектом планировки рассматриваются следующие территории города Рыбинска:

- Улица Ермаковская (на участке от улицы Осипенко до проспекта Серова).

Проектом планировки территории предусматривается благоустройство проезжей части улицы с асфальтированной полосой дороги шириной 7 метров. Разворотные площадки на проектируемой территории не предусматриваются.

Вдоль улицы проектом планировки предусматривается размещение объектов инженерной инфраструктуры: уличного водопровода, самотёчной бытовой канализации, газопровода низкого давления, а также линии электропередачи. В настоящее время централизованное обеспечение территории этими ресурсами, за исключением линии электропередачи отсутствует.

Стоки бытовой канализации планируется отводить в проектируемый коллектор хозяйственно-бытовой канализации, по которой они будут транспортироваться на городские очистные сооружения.

- Улица Огарёва (на участке от проспекта Серова до улицы Корнева).

Проектом планировки территории предусматривается благоустройство проезжей части улицы с асфальтированной полосой дороги шириной 7 метров. Разворотные площадки на проектируемой территории не предусматриваются.

Вдоль улицы проектом планировки предусматривается размещение объектов инженерной инфраструктуры: уличного питьевого водопровода по всей территории с демонтажом существующего питьевого водопровода, самотёчной бытовой канализации, газопровода низкого давления, а также линии электропередачи.

- Улица Хасановская (на участке от улицы Огарёва до улицы Гражданская).

Проектом планировки территории предусматривается благоустройство проезжей части улицы с асфальтированной полосой дороги шириной 7 метров. Разворотные площадки на проектируемой территории не предусматриваются.

Вдоль улицы проектом планировки предусматривается размещение объектов инженерной инфраструктуры: уличного питьевого водопровода по всей территории с демонтажом существующего питьевого водопровода, самотёчной бытовой канализации, газопровода низкого давления, а также линии электропередачи.

- Улица Веретьевская (на участке от дома № 64 до дома № 47).

Проектом планировки территории предусматривается благоустройство проезжей части улицы с асфальтированной полосой дороги шириной 7 метров. Разворотные площадки на проектируемой территории не предусматриваются.

Вдоль улицы проектом планировки предусматривается размещение объектов инженерной инфраструктуры: уличного питьевого водопровода по всей территории, самотёчной бытовой канализации, газопровода низкого давления, а также линии электропередачи.

- Улица Гражданская (на участке от улицы Бабушкина до улицы Хасановская).

Проектом планировки территории предусматривается реконструкция автомагистрали, размещение объектов инженерной инфраструктуры: ливневой (дождевой) канализации с демонтажом старой, проходящей под полотном проезжей части, самотёчной бытовой канализации, газопровода низкого давления, а также перенос подземных электрических кабелей на участке от проспекта Серова до улицы Хасановская.

Размещение объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, а также иных объектов капитального строительства проектом не предусмотрено.

В случае посадки деревьев в зоне озеленения по улице Хасановская (левая сторона, сечение 5-5 «Чертеж красных линий, линий обозначающих дороги, улицы») предусмотреть вынос кабелей 0,4 кВ и 0,6 кВ.

Проектом планировки при реконструкции улиц предусмотрен демонтаж водопроводных сетей по улицам Хасановская, Огарёва и Гражданская, проложенным под проектной проезжей частью дороги, и перенос их в зону тротуаров и газонов.

Проектом планировки при реконструкции улиц предусмотрен демонтаж дождевой (ливневой) канализации по улице Гражданская, находящейся под проектной проезжей частью дороги, и перенос её в зону тротуаров и газонов.

Проектом планировки при реконструкции улицы Гражданская предусмотрена перекладка электрических кабелей.

При прокладке уличной канализации по улице Огарёва необходимо согласовать прохождение сети бытовой канализации с владельцами земельных участков по адресам: проспект Серова, д. 12а и улица Корнева, д. 119.

Положение о характеристиках планируемого развития территории

Проектируемая территория расположена в северо-западной части города Рыбинска в районе Прибрежный и ограничена улицами сложившейся сети и территориями.

Рельеф участка ровный,  высота стояния грунтовых вод - 0,1-0.2 м, Абсолютные отметки поверхности земли составляют 100,06 – 102,78 м.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемого участка | м2 | 61104 |
| 2 | Площадь асфальтовых покрытий тротуаров | м² | 11467 |
| 3 | Площадь асфальтовых покрытий проездов | м² | 25322 |
| 4 | Площадь озеленения | м² | 24315 |
| 5 | Длина прокладываемых сетей: - газопровод - канализация - водопровод - подземный кабель электропередачи - воздушная линия электропередачи | п.м. п.м. | 2006 1891 1904 2324 2799 |

Положение о характеристиках развития систем социального и транспортного обслуживания, инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

Уровень развития улично-дорожной сети в пределах рассматриваемой территории является высоким, т.к. улица Гражданская является автомагистралью районного значения:

- соединяет районы Прибрежный, Веретье-2, Пузырёво с центральной частью города;

- выходит на дорожную магистраль в направлении района Переборы.

Организация транспортно-пешеходного движения на проектируемой территории продиктована заложенной в Генеральном плане городского округа город Рыбинск транспортно-пешеходной структурой – устройством перекрестков улицы Гражданской и проспекта Серова с улицами Бабушкина, 1-я Товарищеская, 2-я Товарищеская, Осипенко, Веретьевская, Малиновская, Огарева.

Дифференциация улиц и дорог по назначению предусматривает наличие:

- автомагистрали районного значения  (транспортно-пешеходной) шириной 15 м (ул. Гражданская);

- жилых улиц шириной 7 м (ул. Ермаковская, ул. Хасановская, ул. Веретьевская, ул. Огарева);

- пешеходных тротуаров.

Схемой инженерной подготовки предложен ряд мероприятий, которые должны обеспечить микроклиматические и санитарные условия благоустройства, охраны и улучшения окружающей среды.

В результате анализа природных условий в целях повышения уровня благоустройства территории принят следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории:

- вертикальная планировка территории;

- организация поверхностного стока воды;

- благоустройство дорог и тротуаров.