Приложение

к решению Муниципального Совета

городского округа город Рыбинск

от 12.10.2016  № 192

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД РЫБИНСК

СОДЕРЖАНИЕ

1.	общие положения	3

2.	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	3

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа город Рыбинск	3

2.1.	Объекты электроснабжения	3

2.2.	Объекты водоснабжения	3

2.3.	Объекты теплоснабжения	3

2.4.	Объекты водоотведения	3

2.5.	Объекты газоснабжения	3

2.6.	Объекты снабжения населения топливом	3

2.7.	Объекты в области автомобильных дорог местного значения	3

2.8.	Объекты в области физической культуры и массового спорта	3

2.9.	Объекты в области образования	3

2.10.	Объекты в области здравоохранения	3

2.11.	Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твёрдых коммунальных отходов	3

2.12.	Объекты в иных областях, в связи с решением вопросов местного значения городского округа	3

2.12.1.	Архивы, предприятия связи, бани	3

2.12.2	Объекты культуры и досуга	3

2.12.3.	Объекты библиотечного обслуживания населения	3

2.12.4.	Объекты торговли	3

2.12.5.	Объекты для массового отдыха жителей городского округа	3

2.12.6.	Объекты благоустройства территорий	3

2.12.7.	Объекты для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения	3

2.12.8.	Объекты, предназначенные для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города, а также для организации защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (не отнесенные к объектам регионального значения) и объекты в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа	3

2.12.9.	Помещения для работы участкового уполномоченного полиции.	3

2.12.10.	Объекты в области транспортного обслуживания населения	3

3.	МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	3

3.1.	Перечень объектов местного значения с нормируемыми уровнями обеспеченности населения города и территориальной доступности таких объектов для населения города	3

3.2.	Обоснование расчётных показателей	3

3.2.1.	Объекты электроснабжения	3

3.2.2.	Объекты водоснабжения	3

3.2.3.	Объекты теплоснабжения	3

3.2.4.	Объекты водоотведения	3

3.2.5.	Объекты газоснабжения	3

3.2.6.	Объекты снабжения населения топливом	3

3.2.7.	Объекты автомобильных дорог местного значения	3

3.2.8.	Объекты физической культуры и массового спорта	3

3.2.9.	Объекты образования	3

3.2.10.	Объекты здравоохранения	3

3.2.11.	Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твёрдых коммунальных отходов	3

3.2.12.	Объекты в иных областях, в связи с решением вопросов местного значения городского округа	3

3.2.12.1.	Архивы, предприятия связи, бани	3

3.2.12.2.	Объекты культуры и досуга	3

3.2.12.3.	Объекты библиотечного обслуживания населения	3

3.2.12.4.	Объекты торговли	3

3.2.12.5.	Объекты для массового отдыха жителей городского округа	3

3.2.12.6.	Объекты благоустройства территории	3

3.2.12.7.	Объекты  для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения	3

3.2.12.8.	Объекты, предназначенные для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города, а также для организации защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (не отнесенные к объектам регионального значения) и объекты в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа	3

3.2.12.9.	Помещения для работы участкового уполномоченного полиции.	3

3.2.12.10.	Объекты организации транспортного обслуживания населения	3

4.	ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	3

4.1.	Область применения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Рыбинск	3

4.2.	Правила применения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Рыбинск	3

5.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	3

- общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Рыбинск устанавливают совокупность:

1) расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского округа город Рыбинск:

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;

- автомобильных дорог местного значения;

- физической культуры и массового спорта;

- образования;

- здравоохранения;

- обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твёрдых коммунальных отходов;

- иными объектами, связанными с решением вопросов местного значения городского округа город Рыбинск.

2) расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности вышеуказанных объектов местного значения для населения городского округа город Рыбинск.

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Рыбинск (далее – местные нормативы градостроительного проектирования) не регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в действующих нормативных технических документах, технических регламентах, а разрабатываются с учётом этих документов.

По вопросам, не рассматриваемым в местных нормативах градостроительного проектирования, следует руководствоваться действующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ярославской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа город Рыбинск.

В случаях отмены или изменения документов, на которые дается ссылка в местных нормативах градостроительного проектирования, следует руководствоваться документами, вводимыми взамен отменённых.

В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования Ярославской области установлены предельные значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования городского округа город Рыбинск, не могут быть ниже этих предельных значений.

В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования Ярославской области установлены предельные значения расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа город Рыбинск, не могут превышать эти предельные значения.

Действие местных нормативов градостроительного проектирования не распространяется на случаи, когда градостроительная документация была разработана и согласована в установленном порядке до вступления в силу настоящих нормативов.

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

## Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности

## населения объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

## для населения городского округа город Рыбинск

На территории города Рыбинска устанавливаются следующие расчётные показатели.

### Объекты электроснабжения

Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

Таблица 1

| № | Наименование показателя минимально допустимого уровня обеспеченности населения электроэнергией | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовое число киловатт часов электроэнергии на 1 жителя | кВт·ч/год на 1 жителя | 2000 |
| 2 | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | ч/год | 5700 |
| 3 | Электрические нагрузки* | кВт | - |

Примечания:

1.Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления;

- (*) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами СП 31-110-2003, РД 34.20.185-94.

### Объекты водоснабжения

Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

Таблица 2

| № | Наименование показателя минимально допустимого уровня обеспеченности населения хозяйственно-питьевым водоснабжением | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | л/сут на 1 жителя | 125 |
| 2 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | л/сут на 1 жителя | 160 |
| 3 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными, с централизованным горячим водоснабжением | л/сут на 1 жителя | 220 |
| 4 | Норма водоснабжения от уличных водоразборных колонок | м3/чел. в месяц | 0,90 |
| 5 | Норма расхода воды на механизированную поливку усовершенствованных покрытий проездов и площадей | 1 поливка, л/м2 | 0,3 |
| 6 | Норма расхода воды на поливку городских зелёных насаждений | 1 поливка, л/м2 | 3 |
| 7 | Норма расхода воды на поливку газонов и цветников | 1 поливка, л/м2 | 4 |

### Объекты теплоснабжения

Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

Таблица 3

| № | Наименование показателя минимально допустимого уровня обеспеченности населения тепловой энергией | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Норма потребления тепловой энергии в жилых домах квартирного типа с центральным отоплением и общежитиях с центральным отоплением | Гкал на 1 м2 | 0,02 |

### Объекты водоотведения

Согласно постановлению Правительства Ярославской области от 11.09.2012 № 849-п «О нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и водоотведению» норматив по водоотведению определяется исходя из суммы нормативов потребления по холодному и горячему водоснабжению с учётом степени благоустройства многоквартирных домов или жилых домов.

### Объекты газоснабжения

Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

Нормативы потребления природного газа

Таблица 4

| № | Наименование показателя минимально допустимого уровня обеспеченности населения природным газом | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Норма потребления природного газа, при наличии централизованного горячего водоснабжения | м3/год на 1 чел. | 120 |
|  | Норма потребления природного газа, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | м3/год на 1 чел. | 300 |
|  | Норма потребления природного газа, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3/год на 1 чел. | 180 |

Примечания:

- При составлении проектов генеральных планов городов допускается принимать укрупнённые показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3).

- Расход газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 42-101-2003.

Нормативы потребления сжиженного углеводородного газа

Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

Таблица 5

| № | Наименование показателя минимально допустимого уровня обеспеченности населения сжиженным углеводородным газом | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Норма потребления сжиженного углеводородного газа населением на приготовление пищи при наличии в жилых помещениях газовых плит и централизованного горячего водоснабжения | кг на 1 чел. в месяц | 6,9 |
|  | Норма потребления сжиженного углеводородного газа населением на приготовление пищи и горячей воды при отсутствии газового водонагревателя в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения | кг на 1 чел. в месяц | 10,4 |
|  | Норма потребления сжиженного углеводородного газа населением на приготовление пищи и горячей воды при наличии газового водонагревателя в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения | кг на 1 чел. в месяц | 16,9 |
|  | Норма потребления сжиженного углеводородного газа населением на индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений | кг на 1 м2 отапливаемой площади | 5,7 |

### Объекты снабжения населения топливом

Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

Таблица 6

| № | Наименование показателя минимально допустимого уровня обеспеченности населения топливом | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Норма отпуска угольных и торфяных брикетов | кг/1 м² общей отапливаемой площади | 100 |
|  | Норма отпуска угля | кг/1 м² общей отапливаемой площади | 70 |
|  | Норма отпуска дров | скл. м3/1 м² общей отапливаемой площади | 0,28 |

### Объекты в области автомобильных дорог местного значения

Плотность улично-дорожной сети

Таблица 7

| Наименование расчётного показателя | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Плотность улично-дорожной сети в границах городского округа | км/1 км2 территории | 3,74 | не нормируется |

Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта

Таблица 8

| Наименование расчётного показателя | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях | км/1 км2 территории | 1,5 | не нормируется |

Остановочные пункты на линиях общественного пассажирского транспорта

Таблица 9

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Остановочные пункты на линиях общественного пассажирского транспорта (автобусных, троллейбусных) | м, между остановочными пунктами | 600 | м | 800 |

### Объекты в области физической культуры и массового спорта

Таблица 10

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
|  | Спортивный зал | тыс.м2 на 10000 чел. | 3,5 | мин транспортной доступности | 30 |
|  | Плавательный бассейн | м2 зеркала воды на 1000 чел. | 20 |  |  |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | м2 на 10000 чел. | 19494 |  |  |
|  | Норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений | тыс. чел. на 10000 чел. | 1,9 | не нормируется |

### 2.9.	Объекты в области образования

Объекты дошкольного образования

Таблица 11

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
|  | Дошкольные образовательные организации* | % от численности детей 1-6 лет | 70 | м | 300** |

Примечания:

- При отсутствии данных по демографии, суммарная численность мест в детских дошкольных учреждениях принимается 100 мест на 1000 чел.

<*> Указанные показатели не распространяются на специализированные и оздоровительные  детские дошкольные учреждения.

<**> Указанное значение максимально допустимого уровня территориальной доступности является рекомендуемым.

Объекты начального, основного и среднего общего образования

Таблица 12

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
|  | Образовательная организация, реализующая образовательные программы начального общего, основного образования | % общего числа школьников | 100 | м | 500 |
|  | Образовательная организация, реализующая образовательные программы среднего общего образования | % общего числа школьников | 75 |  |  |

Примечания:

- Указанный процент от численности детей соответствующего школьного возраста принимается для расчёта количества мест для обучения в одну смену.

- Указанный уровень территориальной доступности не распространяется на общеобразовательные организации, реализующие образовательные программы, обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных предметов, профильное обучение.

Объекты дополнительного образования

Таблица 13

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
|  | Организации дополнительного образования | мест на 1000 человек | 69,6 | мин транспортной доступности | 60 |

### Объекты в области здравоохранения

Таблица 14

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
|  | Больничные учреждения | коек на 1000 жителей | 13,47 | мин транспортной доступности | 30 |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену на 1000 жителей | 18,15 |  |  |
|  | Аптеки | объект | 1 на 13 тыс. жителей |  |  |
|  | Станции (подстанции) скорой медицинской помощи | санитарный автомобиль | 1 на 10 тыс. человек | мин транспортной доступности на санитарном автомобиле | 15 |
|  | Санатории-профилактории | место | по заданию на проектирование | мин транспортной доступности | 30 |

### Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твёрдых коммунальных отходов

Расчётное количество накапливающихся отходов

Таблица15

| Наименование объектов образования отходов, виды отходов | Единица измерения | Норма накопления |
| --- | --- | --- |
|  |  | Средне- годовая, м3 | Средне- суточная, м3 |
| Жилищный фонд |
| Благоустроенный жилищный фонд | с 1 человека | 1,48 | 0,0041 |
| Неблагоустроенный жилищный фонд | с 1 человека | 1,35 | 0,00365 |
| Крупногабаритные отходы | с 1 человека | 0,17 | 0,00048 |
| Жидкие отходы | с 1 человека | 4,02 | 0,0110 |
| Садовые кооперативы | на 1 члена кооператива | 0,35 | 0,0010 |
| Предприятия торговли |
| Продовольственные магазины | на 1 м2 торговой площади | 1,95 | 0,0053 |
| Промтоварные магазины | на 1 м2 торговой площади | 1,55 | 0,0042 |
| Хозяйственные магазины | на 1 м2 торговой площади | 1,87 | 0,0051 |
| Универсамы, супермаркеты | на 1 м2 торговой площади | 1,74 | 0,0048 |
| Магазины мелкооптовой торговли | на 1 м2 торговой площади | 0,63 | 0,0017 |
| Торгово-складские помещения и базы | на 1 м2 общей площади | 0,18 | 0,0005 |
| Торговые павильоны | на 1 м2 общей площади | 1,50 | 0,0041 |
| Промтоварные палатки | на 1 м2 общей площади | 1,21 | 0,0033 |
| Продовольственные палатки | на 1 м2 общей площади | 1,31 | 0,0036 |
| Киоски | на 1 м2 общей площади | 1,31 | 0,0036 |
| Рынки | на 1 м2 общей площади | 1,05 | 0,0029 |
| Ярмарки | на 1 м2 общей площади | 0,66 | 0,0018 |
| Лотки уличной торговли | на 1 объект | 2,50 | 0,0068 |
| Медицинские учреждения |
| Больницы | на 1 койко-место | 1,31 | 0,0036 |
| Поликлиники | на 1 посещение | 0,03 | 0,0001 |
| Стоматологические поликлиники и кабинеты | на 1 посещение | 0,04 | 0,0001 |
| Аптеки | на 1 м2 торговой площади | 0,31 | 0,0009 |
| Солярии и салоны красоты | на 1 посещение | 0,03 | 0,0001 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха | на 1 койко-место | 1,97 | 0,0054 |
| Учреждения |
| Проектные и научно - исследовательские институты | на 1 сотрудника | 0,42 | 0,0011 |
| Административные учреждения | на 1 сотрудника | 0,86 | 0,0024 |
| Отделения связи | на 1 сотрудника | 0,75 | 0,0021 |
| Банки, офисы | на 1 сотрудника | 0,80 | 0,0022 |
| Бизнес-центр | на 1 м2 общей площади | 0,25 | 0,0007 |
| Типографии | на 1 сотрудника | 2,00 | 0,0055 |
| Дошкольные и общеобразовательные учреждения |
| Детские сады, ясли | на 1 место | 0,52 | 0,0014 |
| Средние школы | на 1 учащегося | 0,26 | 0,0007 |
| Профтехучилища | на 1 учащегося | 0,79 | 0,0022 |
| ВУЗы, техникумы | на 1 учащегося | 0,52 | 0,0014 |
| Детские дома, школы-интернаты | на 1 учащегося | 0,52 | 0,0014 |
| Дома престарелых | на 1 койко-место | 1,76 | 0,0048 |
| Лицеи, колледжи |  | 0,52 | 0,0014 |
| Предприятия бытового обслуживания населения |
| Рестораны и кафе | на 1 посадочное место | 1,15 | 0,0032 |
| Кафетерии, закусочные, предприятия быстрого обслуживания | на 1 посадочное место | 1,38 | 0,0038 |
| Гостиницы | на 1 место | 1,44 | 0,0039 |
| Общежития | на 1 место | 1,51 | 0,0041 |
| Ателье по пошиву и ремонту одежды | на 1 кв. м общей площади | 0,18 | 0,0005 |
| Прачечные, химчистки | на 1 кв. м общей площади | 0,25 | 0,0007 |
| Ремонт бытовой, радио и оргтехники | на 1 кв. м общей площади | 0,09 | 0,0003 |
| Бытовые комбинаты | на 1 сотрудника | 0,98 | 0,0027 |
| Парикмахерские | на 1 посадочное место | 0,30 | 0,0008 |
| Бани | на 1 посещение | 0,18 | 0,0005 |
| Культурно-развлекательные и спортивные учреждения |
| Стадионы | на 1 посадочное место | 0,24 | 0,0006 |
| Дворцы спорта | на 1 посадочное место | 0,20 | 0,0005 |
| Концертные залы | на 1 посадочное место | 0,24 | 0,0006 |
| Клубы | на 1 посадочное место | 0,24 | 0,0006 |
| Театры, кинотеатры | на 1 посадочное место | 0,24 | 0,0006 |
| Библиотеки | на 1 м2 общей площади | 0,18 | 0,0005 |
| Читальные залы | на 1 посещение | 0,00067 |  |
| Парки | на 1 м2 общей площади | 0,20 | 0,0005 |
| Пляжи | на 1 м2 общей площади | 0,20 | 0,0005 |
| Гаражи, автостоянки, АЗС |
| Автостоянки и парковки | на 1 машину | 0,14 | 0,0004 |
| Гаражные кооперативы | на 1 гаражный бокс | 0,29 | 0,0008 |
| Автомастерские, автосервис | на 1 м2 общей площади | 0,37 | 0,0010 |
| АЗС | на 1 заправочную точку | 0,14 | 0,0004 |
| Улицы, площади, парки |
| Смёт с 1 м2 твёрдых покрытий улиц, площадей, парков | с 1 м2 твёрдых покрытий | 0,008 | - |
| Детские лагеря отдыха | на 1 отдыхающего | 0,31 | 0,0008 |
| Транспортное обслуживание |
| Вокзалы, аэропорты, речные порты | на 1 м2 | 0,92 | 0,0025 |

Примечания:

- К твёрдым бытовым отходам (ТБО), входящим в нормы накопления, следует относить отходы, образующиеся в зданиях (помещениях), различающиеся между собой по морфологическому составу: пищевые отходы, бумагу, картон, дерево, металл черный и цветной, текстиль, стекло, пластмассу, резину и прочее.

- К крупногабаритным отходам (КГО) следует относить отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры. Крупногабаритные отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения, включают в себя отходы от текущего ремонта помещений, использованную тару и упаковочные материалы, а также крупные предметы (старая мебель, оргтехника и др.).

- В состав ТБО и КГО не входят смёт, древесно-растительные отходы в виде скошенной травы, опавшей листвы, спиленных деревьев и ветвей, отходы (осадки) из ливневой канализации; отходы от капитального ремонта квартир, отходы строительных материалов при новом строительстве зданий и сооружений, а также прочие отходы, образующиеся на объектах, не приписанных по техническому паспорту к зданию (помещению).

- Вывоз отходов, не входящих в состав ТБО и КГО, производится транспортом владельца или по его заявкам транспортом специализированных организаций за отдельную плату.

- Среднюю насыпную плотность ТБО для городского округа город Рыбинск следует принимать 100 кг/куб. м.

- В случае вывоза картонной упаковки (ящиков) не в собранном виде норматив накопления следует увеличивать в 4 раза.

- В данных нормах накопления не учитываются опасные и биологические отходы, обращение с которыми регламентируется законодательством Российской Федерации.

- Нормы накопления крупногабаритных отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твёрдых коммунальных отходов.

- Санитарную очистку территорий населённых пунктов следует осуществлять в соответствии с требованиями Федерального закона №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 42-128-4690-88,СанПиН 2.1.2.2645-10, а также нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа город Рыбинск.

- Расчётное количество накапливающихся твёрдых коммунальных отходов должно периодически уточняться по фактическим данным, а норма корректироваться.

Предприятия по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твёрдых коммунальных отходов

Таблица 16

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
|  | Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т в год: | До 100 | га земельного участка, на 1000 т бытовых отходов | 0,05 | не нормируется |
|  |  | Св. 100 |  | 0,05 |  |
|  | Склады компоста |  | 0,04 |  |
|  | Полигоны * |  | 0,02 |  |
|  | Поля компостирования |  | 0,5 |  |
|  | Сливные станции |  | 0,02 |  |
|  | Мусороперегрузочные станции |  | 0,04 |  |
|  | Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) |  | 0,3 |  |

Примечание:(*) - кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов.

### Объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения городского округа

### Архивы, предприятия связи, бани

Таблица 17

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
|  | Отделение связи в жилой застройке | объектов на 1000 чел. | 0,1 | м | 500 |
|  | Архивы | объектов на городской округ | 1 | мин транспортной доступности | 30 |
|  | Бани | мест на 1000 чел. | 1 | мин транспортной доступности | 30 |

### 2.12.2	Объекты культуры и досуга

Таблица 18

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
|  | Помещение для культурно-массовой работы с населением и досуга | м2 площади пола на 1000 чел. | 50 | м | 500 |
|  | Культурно-досуговые учреждения со зрительными залами | зрительских мест на 1000 жителей | 25 | мин транспортной доступности |  |
|  | Театры | место на 1000 чел. | 5 |  | 30 |
|  | Кинотеатры | объект | 1 |  |  |
|  | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в т.ч. с искусственным льдом | место на 1000 чел. | 6 |  |  |
|  | Музеи | объект | 4 |  |  |
|  | Выставочные залы | организаций культуры | 1 |  |  |

### 2.12.3.	Объекты библиотечного обслуживания населения

Таблица 19

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
|  | Общедоступная библиотека | объект | 1 на 10 тыс. населения | мин транспортной доступности | 30 |
|  | Юношеская библиотека | объект | 1 на 17 тыс. населения |  |  |
|  | Детская библиотека | объект | 1 на 4 тыс. школьников и дошкольников |  |  |
|  | Городские массовые библиотеки | 1000 человек зоны обслуживания | 4,3 тыс. ед. хранения/2,3 читательских места |  |  |
|  | Для всех уровней обеспечения услуг | объём пополнения книжных фондов в год | 250 книг на 1 тыс. человек | не нормируется |

### 2.12.4.	Объекты торговли

Таблица 20

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
|  | Магазин продовольственных товаров | м2 торговой площади на 1000 чел. | 117 | м | 500 |
|  | Магазин непродовольственных товаров повседневного спроса | м2 торговой площади на 1000 чел. | 267 |  |  |

### Объекты для массового отдыха жителей городского округа

Удельные показатели озеленённых территорий

Таблица 21

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
|  | Общегородские озеленённые территории общего пользования | м2/чел. | 10 | мин транспортной доступности | 20 |
|  | Озеленённые территории общего пользования жилых районов | м2/чел. | 6 | мин транспортной доступности | 15 |

Пляжи

Таблица 22

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
|  | Размер территории речного пляжа в зоне отдыха | м2 на 1 посетителя | 8 | мин транспортной доступности | 20 |
|  | Размер территории речного пляжа в зоне отдыха для детей | м2 на 1 посетителя | 4 | мин транспортной доступности | 20 |

### Объекты благоустройства территорий

Площадки общего пользования в жилой застройке

Таблица 23

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
|  | Площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | м2/чел. | 0,7 | не нормируется |
|  | Площадка для отдыха взрослого населения | м2/чел. | 0,1 |  |
|  | Площадка для занятий физкультурой | м2/чел. | 2,0 |  |
|  | Площадка для хозяйственных целей | м2/чел. | 0,3 |  |
|  | Озеленение | м2/чел. | 6,0 |  |

Примечания:

При соответствующем обосновании допускается уменьшать, но не более чем на 50 процентов удельные размеры площадок: для хозяйственных целей - при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше, для занятий физкультурой - при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона (квартала) для школьников и населения.

Также в случае наличия в микрорайоне (квартале) зелёных насаждений общего пользования и соблюдения нормы обеспеченности микрорайона (квартала) озеленёнными территориями допускается уменьшать удельные размеры озеленения дворовых территорий на 50 процентов.

### 2.12.7.	Объекты для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Таблица 24

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
|  | Кладбища традиционного захоронения | га/ 1000 чел. | 0,24 | не нормируется |
|  | Кладбище урновых захоронений после кремации | га/ 1000 чел. | 0,02 |  |

### Объекты, предназначенные для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города, а также для организации защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (не отнесенные к объектам регионального значения) и объекты в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа

Таблица 25

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
|  | Пожарное депо | объект | 11 | время прибытия первого подразделения пожарной охраны, мин | 10 |
|  | Спасательные посты (станции) на водных объектах | объектов на пляж категории I-III | 1 | не нормируется |
|  | Защитные сооружения (противорадиационные укрытия, убежища, укрытия) | не регламентируются | радиус сбора укрываемых, м | 1000 |
|  | Пожарные гидранты на водопроводной сети | м, между гидрантами | 150 | не нормируется |
|  | Противопожарные водоёмы или резервуары для отдельно стоящих зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объёмом до 1000 м3 при отсутствии кольцевого противопожарного водопровода | количество резервуаров на 1 водозаборный узел минимальный расход воды на пожаротушение л/с | 2 10 | расстояние до обслуживаемых зданий, м | 150 |
|  | Противопожарные водоёмы или резервуары зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду | количество резервуаров на 1 водозаборный узел минимальный расход воды на пожаротушение л/с | 2 10 | расстояние до обслуживаемых зданий, м | 150 |
|  | Противопожарные водоёмы или резервуары складов лесоматериалов | количество резервуаров на 1 водозаборный узел минимальный расход воды на пожаротушение л/с | 2 30 | расстояние до обслуживаемых зданий, м | 150 |
|  | Противопожарные водоёмы или резервуары складов грубых кормов объёмом до 1000 м3 | количество резервуаров на 1 водозаборный узел минимальный расход воды на пожаротушение л/с | 2 10 | расстояние до обслуживаемых зданий, м | 150 |
|  | Противопожарные водоёмы или резервуары складов минеральных удобрений объёмом зданий до 5000 м3 | количество резервуаров на 1 водозаборный узел минимальный расход воды на пожаротушение л/с | 2 10 | расстояние до обслуживаемых зданий, м | 150 |
|  | Противопожарные водоёмы или резервуары зданий радиотелевизионных передающих станций | количество резервуаров на 1 водозаборный узел минимальный расход воды на пожаротушение, л/с | 2 15 | расстояние до обслуживаемых зданий, м | 150 |
|  | Противопожарные водоёмы или резервуары зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов | количество резервуаров на 1 водозаборный узел минимальный расход воды на пожаротушение, л/с | 2 10 | расстояние до обслуживаемых зданий, м | 150 |

### Помещения для работы участкового уполномоченного полиции.

Жилые помещения, предоставляемые участковым уполномоченным

и членам их семей

Таблица 26

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
|  | Помещение для работы участкового уполномоченного полиции | м2 общей площади/ участок | 10,5 | не нормируется |
|  | Жилое помещение, предоставляемое участковым уполномоченным и членам их семей | м2 общей площади/ 1 чел. | 18 |  |

### Объекты в области транспортного обслуживания населения

Таблица 27

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
|  | Станции технического обслуживания | постов на 200 легковых автомобилей | 1 | не нормируется |
|  | Автозаправочная станция | топливораздаточных колок на 1200 легковых автомобилей | 1 | не нормируется |
|  | Транспортно-эксплуатационное предприятие | предприятий на каждый вид транспорта | 1 | не нормируется |
|  | Автостоянки постоянного хранения | машиномест на квартиру | 1 | не нормируется |

Расчётные показатели обеспеченности машиноместами на временных автостоянках

Таблица 28

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
|  | Образовательные организации высшего образования, профессиональные образовательные организации, центры обучения, школы, объекты дошкольного образования | машиномест на 100 работающих | 10 | м | 250 |
|  | Объекты управления, кредитно-финансовые, обществе организации, юридические учреждения, иные административные здания,объекты бытового обслуживания | машиномест на 100 работающих | 5 |  |  |
|  | Больницы, интернаты для престарелых и инвалидов | машиномест на 100 коек | 3 |  |  |
|  | Поликлиники | машиномест на 100 посещений | 2 |  |  |
|  | Промышленные и коммунально-складские объекты | машиномест на 100 работающих в 2-х смежных сменах | 7 |  |  |
|  | Гостиницы | машиномест на 100 мест | 6 |  |  |
|  | Объекты торговли | машиномест на 100 м2 торговой площади | 5 | м | 150 |
|  | Рынки | машиномест на 50 торговых мест | 20 | м | 150 |
|  | Спортивные здания и сооружения | машиномест на 100 мест | 3 | м | 400 |
|  | Объекты культуры (музеи, выставочные залы, театры, дворцы культуры, кинотеатры, развлекательные центры, библиотеки), культовые сооружения | машиномест на 100 мест или единовременных посетителей | 10 | м | 250 |
|  | Объекты общественного питания | машиномест на 100 мест | 10 | м | 150 |
|  | Вокзалы всех видов транспорта | машиномест на 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час пик | 10 | м | 150 |
|  | Сады, скверы, парки, места захоронений и ритуальных услуг | машиномест на 100 единовременных посетителей | 5 | м | 400 |
|  | Базы кратковременного отдыха | машиномест на 100 единовременных посетителей | 10 | м | 400 |
|  | Пляжи и парки в зонах отдыха | машиномест на 100 единовременных посетителей | 15 | м | 1000 |
|  | Садоводческие товарищества | машиномест на 10 участков | 7 | не нормируется |
| 17. | Санатории-профилактории | машиномест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3 | м | 400 |
| 18. | Гостевые автостоянки | машиномест на квартиру | 0,2 | в границах земельного участка многоквартирного жилого дома |

Примечания:

- На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчёта, при числе мест:

до 100 включительно ............. 5%, но не менее одного места;

от 101 до 200 .......................... 5 мест и дополнительно 3%;

от 201 до 1000 ........................ 8 мест и дополнительно 2%;

1001 место и более ............... 24 места плюс не менее 1% на каждые 100 мест свыше.

- Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м.

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлялась с учётом:

  - плотности и социально-демографического состава населения на территории городского округа город Рыбинск;

  - планов и программ комплексного социально-экономического развития городского округа город Рыбинск;

  - предложений отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа город Рыбинск, обладающих правами юридического лица, муниципального бюджетного учреждения городского округа город Рыбинск «Управление городского хозяйства», муниципального унитарного предприятия городского округа город Рыбинск «Водоканал», Открытого акционерного общества «Рыбинская городская электросеть».

Территория города Рыбинска по состоянию на 01.01.2015 составляет 9954 га. В соответствии с Законом Ярославской области от 21.12.2004 №65-з «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области» в 2005 году городу Рыбинску присвоен статус городского округа.

На 01.01.2015 численность постоянного населения города Рыбинска составляла 193351человек. Анализ демографических процессов в г.Рыбинске с учётом миграции показывает замедление сокращения численности населения города с 2248 человек в 2008 году до 1496 человек в 2014 году, что дает основание и в дальнейшем прогнозировать уменьшение сокращения численности населения. Доля мужского населения г. Рыбинска - 44,7%, женского - 55,3%.

Распределение населения г. Рыбинска по основным

возрастным группам (на начало года)

Таблица 29

| № | Наименование показателя | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. чел. |
|  | Численность постоянного населения, в т.ч. | 200,3 | 198,1 | 196,6 | 194,8 | 193,3 |
|  | Моложе трудоспособного возраста | 27,0 | 27,4 | 27,9 | 28,7 | 29,4 |
|  | Трудоспособного возраста | 127,3 | 115,0 | 112,5 | 109,7 | 107,2 |
|  | Старше трудоспособного возраста | 46,0 | 55,7 | 56,2 | 56,4 | 56,7 |

Структура населения города Рыбинска постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем, увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан. Так, по итогам 2014 года на 1000 человек трудоспособного возраста приходилось 804 нетрудоспособных. Этот показатель ежегодно растет:  за 2014 год – на 28 пунктов (2010 год – 669 нетрудоспособных на 1000 чел. трудоспособного возраста, 2011 год – 723; 2012 год – 747; 2013 год– 776).

Расчёт плотности населения города

Таблица 30

| Муниципальное образование | Площадь территории, км2 | Численность населения, чел. | Плотность населения, чел./км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Город Рыбинск | 99,54 | 193351 | 1942,44 |

Города в зависимости от проектной численности населения на расчётный срок подразделяются на группы в соответствии с таблицей 31.

Таблица 31

| Группы городов | Население (тыс. человек) |
| --- | --- |
| Крупные | Свыше 500 до 1000 |
|  | Свыше 250 до 500 |
| Большие | Свыше 100 до 250 |
| Средние | Свыше 50 до 100 |

Местными нормативами градостроительного проектирования в рамках полномочий органов местного самоуправления и регулирования градостроительного процесса, в части планирования объектов местного значения, решаются следующие задачи:

- подготовка и обоснование нормативов для подготовки генерального плана и правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий;

- подготовка перечня и состава вопросов нормирования и применения прочих документов, регламентирующих градостроительную деятельность на местном уровне;

- создание полного комплекта нормативной градостроительной базы, учитывающей местные условия городского округа город Рыбинск.

  - Перечень объектов местного значения с нормируемыми уровнями обеспеченности населения города и территориальной доступности таких объектов для населения городского округа город Рыбинск

Согласно пункту 20 статьи 1 главы 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, под объектами местного значения понимаются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования и которые оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городского округа.

В настоящих нормативах к объектам местного значения городского округа, относятся объекты, которые оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие округа в целом.

Местные нормативы градостроительного проектирования утверждаются в отношении следующих видов объектов местного значения:

- объектов в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;

- автомобильных дорог местного значения;

- объектов в сфере физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов,

- объектов в иных областях.

Объекты, для размещения которых на территории городского округа в соответствии с законодательством об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации требуется исключительно создание (обеспечение) условий, размещение которых не является прямой обязанностью органов местного самоуправления городского округа, могут не являться объектами местного значения городского округа.

Предельные значения расчётных показателей транспортной доступности (при отсутствии нормативных показателей) взяты исходя из необходимости минимизации времени, затрачиваемого на поездку для объекта местного значения, и установлены в размере 30 минут транспортной доступности, что не превышает уровень транспортной доступности, установленный в региональных нормативах градостроительного проектирования Ярославской области для больших городов.

3.2.	Обоснование расчётных показателей

В основной части местных нормативов градостроительного проектирования приведены значения расчётных показателей, определенные с учётом действующей нормативно-технической документации. В материалах по обоснованию приведено обоснование принятых расчётных показателей для объектов местного значения городского округа город Рыбинск. Полное наименование Сводов правил, других нормативных документов, ссылка на которые дается в материалах по обоснованию расчётных показателей, представлено в разделе  «Нормативные документы».

    - Объекты электроснабжения

Таблица 32

| № | Наименование показателя минимально допустимого уровня обеспеченности населения электроэнергией | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Годовое число киловатт часов электроэнергии на 1 жителя | кВт·ч/год на 1 жителя | 2000 | СП 42.13330.2011 |
| 2. | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | ч/год | 5700 | СП 42.13330.2011 |

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения в области электроснабжения установлены с учётом Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с данным Федеральным законом одним из основных принципов государственного регулирования и контроля в электроэнергетике является обеспечение доступности электрической энергии для потребителей. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности создадут равные условия доступа к объектам электросетевого хозяйства населения. Полный охват электрическими сетями обеспечит технологическое и организационное единство и целостность централизованной системы электроснабжения.

Электроснабжение городов следует предусматривать от районной энергетической системы. В случае невозможности или нецелесообразности присоединения к районной энергосистеме электроснабжение предусматривается от отдельных электростанций. Электроснабжение городов, как правило, должно осуществляться не менее чем от двух независимых источников электроэнергии.

Тепловые электростанции следует размещать вблизи центра тепловых и электрических нагрузок, как правило, за пределами городских территорий, с подветренной стороны по отношению к жилым, общественно-деловым и рекреационным зонам.

Системообразующей ВЛ на территории городского округа город Рыбинск является линия напряжением 220 кВ, распределительными сетями – сети напряжением 110 и 35 кВ. По состоянию на 01.01.2015 года в городе имеется 330 трансформаторных подстанций (ТП), из них на балансе ОАО «Рыбинская городская электросеть» – 317 ТП. По состоянию на 01.01.2015  на территории города общая протяжённость кабельных линий – 618,64 км, воздушных линий – 285,7 км. Суммарная протяжённость существующих питающих сетей 10(6) кВ составляет 76,5 км.

При проектировании электроснабжения определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 и РД34.20.185-94.

Расход энергоносителей и потребность в мощности источников следует определять:

- для промышленных и сельскохозяйственных предприятий – по заявкам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупнённым отраслевым показателям с учётом местных особенностей;

- для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд – в соответствии с действующими отраслевыми нормами по электроснабжению.

Транзитные линии электропередачи напряжением 220 кВ и выше не допускается размещать в пределах границ населённых пунктов, за исключением резервных территорий.

Воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше допускается размещать только за пределами жилых и общественно-деловых зон. Прокладку электрических сетей напряжением 110 кВ и выше к понизительным подстанциям глубокого ввода в пределах жилых и общественно-деловых зон следует предусматривать кабельными линиями. При реконструкции городов следует предусматривать вынос за пределы жилых и общественно-деловых зон существующих ВЛ электропередачи напряжением 35-110 кВ и выше или замену ВЛ кабельными.

Во всех территориальных зонах города при застройке зданиями в 4 этажа и выше электрические сети напряжением до 20 кВ включительно следует предусматривать кабельными линиями, возможна прокладка воздушным способом линий напряжением 0,4 – 6 кВ.

На территории населённых пунктов трансформаторные подстанции и распределительные устройства проектируются открытого и закрытого типа в соответствии с градостроительными требованиями ПУЭ и других нормативных документов.

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10(6)-20 кВ при числе трансформаторов не более двух, мощностью каждого до 1000 кВА, и выполнении мер по шумозащите, расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 15 м. Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до зданий и сооружений в производственной зоне следует принимать в соответствии с требованиями СП 18.13330.2011.

Размеры земельных участков, отводимых для закрытых понизительных подстанций, включая распределительные и комплектные устройства напряжением 110-220 кВ, устанавливаются в соответствии с требованиями СН 465-74, но не более 0,6 га.

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

    - Объекты водоснабжения

Проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих инженерных сетей следует осуществлять на основе программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Рыбинск в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Проектирование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения городов и других населённых пунктов следует производить в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 с учётом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований.

Жилая и общественная застройка городского округа, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными системами водоснабжения. В жилых зонах, не обеспеченных централизованным водоснабжением и канализацией, размещение многоэтажных жилых домов не допускается.

Выбор источников хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 2761, а также с учётом норм радиационной безопасности при положительном заключении органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора по выбору площадки.

Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности, тыс. м3/сут., следует принимать по проекту, но не более, га:

- до 0,8.......................................................................................................... 1

- св. 0,8 до 12 ............................................................................................... 2

- св. 12 до32 ................................................................................................. 3

- св. 32 до80 ................................................................................................. 4

- св. 80 до125 ............................................................................................... 6

- св. 125до 250 ……………………………............................................... 12

- св. 250до 400 ........................................................................................... 18

- св. 400до 800 ........................................................................................... 24

Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Рыбинска - поверхностные воды. В г. Рыбинске имеется два поверхностных водозабора (Рыбинское водохранилище и р. Волга). Протяжённость сетей водопровода, находящихся  в хозяйственном ведении Муниципального унитарного предприятия  городского округа город Рыбинск «Водоканал» на 01.01.2015 составляет 380,0 км.

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения и расходы воды на поливку

Таблица 33

| № | Наименование показателя минимально допустимого уровня обеспеченности населения хозяйственно-питьевым водоснабжением | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | л/сут. на 1 жителя | 125 | СП 31.13330.2012 с учётом примечаний |
| 2 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | л/сут. на 1 жителя | 160 |  |
| 3 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными, с централизованным горячим водоснабжением | л/сут. на 1 жителя | 220 |  |
| 4 | Норма водоснабжения от уличных водоразборных колонок | м3/чел. в месяц | 0,90 | постановление Правительства ЯО № 849-п от 11.09.2012 |
| 5 | Норма расхода воды на механизированную поливку усовершенствованных покрытий проездов и площадей | 1 поливка, л/м2 | 0,3 | СП 31.13330.2012 |
| 6 | Норма расхода воды на поливку городских зелёных насаждений | 1 поливка, л/м2 | 3 |  |
| 7 | Норма расхода воды на поливку газонов и цветников | 1 поливка, л/м2 | 4 |  |

Примечание:

1. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.

2. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населённого пункта.

3 Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.

    - Объекты теплоснабжения

Теплоснабжение города Рыбинска следует предусматривать в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения. Энергогенерирующие сооружения и устройства, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует, как правило, размещать на территории производственных или коммунальных зон.

Котельные, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории производственных зон.

В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно, двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований. Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах, следует принимать по таблице 34.

Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных

котельных, располагаемых в жилых зонах

Таблица 34

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков котельных, га, работающих: |
| --- | --- |
|  | на твёрдом топливе | на газомазутном топливе |
| До 5 | 0,7 | 0,7 |
| от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| св. 10 до 50 (св. 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
| св. 50 до 100 (св. 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
| св. 100 до 200 (св. 116 до 233) | 3,7 | 3,0 |
| св. 200 до 400 (св. 233 до 466) | 4,3 | 3,5 |

Примечания:

- Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 %.

- Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по СНиП 41-02.

- Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными нормами.

Теплоснабжение потребителей городского округа город Рыбинск осуществляют 31 промышленно-отопительная котельная, в том числе 20 - котельные муниципальные. Топливом для котельных служит природный газ, резервным – мазут.

Суммарная протяжённость тепловых сетей по городу на 01.01.2015 года - 268,2 км (в 2-х трубном исчислении).

Горячее водоснабжение многоквартирных домов осуществляется:

– централизованно от котельных;

– от газовых колонок.

Доля многоквартирных домов с газовыми колонками в общем количестве многоквартирных домов составляет 37,6%.

Нормативы по отоплению в многоквартирных и жилых домах

Таблица 35

| № | Наименование показателя минимально допустимого уровня обеспеченности населения тепловой энергией | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Норма потребления тепловой энергии в жилых домах квартирного типа с центральным отоплением и общежитиях с центральным отоплением | Гкал на 1 м2 | 0,02 | постановление главы Рыбинского муниципального округа от 28.12.2001 № 2432 «О нормативах потребления жилищно-коммунальных услуг» |

    - Объекты водоотведения

Проектирование систем канализации города следует производить в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012.

Жилая и общественная застройка населённых пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или локальными системами канализации.

Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более, указанных в таблице 36.

Размеры земельных участков для очистных сооружений

Таблица 36

| Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/сут. | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
|  | Очистных сооружений | Иловых площадок | Биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| До 0,7 | 0,5 | 0,2 | – |
| Св. 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| от 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| от 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
| от 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
| от 175 до 280 | 18 | 55 | – |

Примечание.

- Размеры земельных участков  очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут. следует принимать по проектам, разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных сооружений или по данным специализированных организаций при согласовании с органами Санэпиднадзора.

Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СП 32.13330.

В городе все стоки от жилой застройки и промышленных предприятий системой коллекторов и канализационных насосных станций (КНС) передаются на 4 комплекса очистных сооружений биологической очистки (ОСК). По функциональной принадлежности система канализации - неполная раздельная. Осадок сточных вод от всех ОСК обезвоживается на иловых картах и утилизируется на полигоне ТБО (д. Аксеново). Сточные воды формируются в основном хозяйственно-бытовыми стоками. Объём промышленных стоков составляет не более 20% от общего объёма водоотведения. В капитальной застройке процент охвата централизованной системой канализации составляет 91%, в т.ч. в капитальной застройке жилого фонда – 99,9%,в индивидуальной застройке – 0,01%.

В муниципальной системе канализации работают 32 КНС. Протяжённость канализационных сетей, находящихся в хозяйственном ведении Муниципального унитарного предприятия городского округа город Рыбинск «Водоканал»  по состоянию на 01.01.2015 составляет 315,0 км.

Дождевая канализация

Проектирование дождевой канализации следует осуществлять на основании действующих нормативных документов: СП 32.13330.2012, СанПиН 2.1.5.980, Водного кодекса Российской Федерации.

Различают общесплавную (совместно с хозбытовой) и раздельную системы канализации. Предпочтение следует отдавать раздельной системе. Отвод поверхностных вод должен осуществляться со всего бассейна стока территории города со сбросом из сети дождевой канализации преимущественно после очистки в водотоки и водоёмы. Утилизацию снежных и ледовых масс, собираемых и вывозимых с территорий поселений, рекомендуется осуществлять с применением снегоплавильных камер, расположенных на канализационных коллекторах с использованием теплоты канализационных стоков. Не допускается выпуск поверхностного стока в непроточные водоёмы, в размываемые овраги, в замкнутые ложбины, заболоченные территории, в черте населённых пунктов, I пояса ЗСО и в соответствии с СанПиН 2.1.5.980.

В водоёмы, предназначенные для купания, возможен сброс поверхностных сточных вод при условии их глубокой очистки.

Для определения размеров отводящих труб и водосточных каналов необходимо учитывать расчётный максимальный расход дождевой воды, поступающей в сеть. Этот расход зависит от принятой расчётной интенсивности дождя, его продолжительности, коэффициента стока и площади водосбора.

На территории городов следует, как правило, применять закрытую систему водоотвода. Применение открытых водоотводящих устройств – канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

Минимальный диаметр водостоков принимается равным 400 мм. Система водоотвода поверхностных вод должна учитывать возможность приема дренажных вод из сопутствующих дренажей, теплосетей и общих коллекторов подземных коммуникаций. Поступление в дождеприемные колодцы незначительных по объёму вод от полива замощенных территорий и зелёных насаждений в расчёт можно не принимать. Очистку поверхностных вод с территории городов следует осуществлять на локальных или групповых очистных сооружениях различного типа.

Поверхностный сток с территории промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др., а также с особо загрязненных участков, расположенных на территориях жилых и общественно-деловых зон (загрязненных токсичными веществами органического и неорганического происхождения), должен подвергаться очистке на локальных (самостоятельных) очистных сооружениях с преимущественным повторным использованием очищенных вод на производственные нужды по замкнутым циклам.

Для ориентировочных расчётов суточный объём поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения с территорий жилых и общественно-деловых зон городов, принимается в зависимости от структурной части территории по таблице 37.

Суточный объём поверхностного стока

Таблица 37

| Территории города | Объём поверхностных вод, поступающих на очистку, м3/сут. с 1 га территории очистных сооружений |
| --- | --- |
| Городской градостроительный узел | Более 60 |
| Примагистральные территории | 50 - 60 |
| Межмагистральные территории с размером квартала: |  |
| до 5 га | 45 - 50 |
| от 5 до 10 га | 40 - 45 |
| от 10 до 50 га | 35 - 40 |

Согласно постановлению Правительства Ярославской области от 11.09.2012 № 849-п норматив по водоотведению определяется исходя из суммы нормативов потребления по холодному и горячему водоснабжению с учётом степени благоустройства многоквартирных домов или жилых домов.

    - Объекты газоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» одним из основных принципов государственной политики в области газоснабжения является повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, на основе формирования и реализации соответствующих федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации.

Газораспределительные системы подразделяются по виду газа (природный, СУГ).

Выбор системы распределения газа рекомендуется производить в зависимости от объёма, структуры и плотности газопотребления, размещения жилых и производственных зон, а также источников газоснабжения (местоположение и мощность существующих и проектируемых магистральных газопроводов, газораспределительных станций (ГРС), газонаполнительных станций (ГНС) и т.д.).

В настоящее время часть территории города Рыбинска не обеспечена природным газом. Протяжённость газопроводов в городе Рыбинске по состоянию на 01.01.2015 года составляет 446,35 км, в том числе:

- высокого давления (I и II категории) 47,5 км;

- среднего давления 71,8 км;

- низкого давления 327,05 км.

Для снижения давления газа и поддержания его в заданных параметрах предназначены пункты редуцирования газа.

Количество пунктов редуцирования газа (ПРГ)  - 33 шт.

Количество шкафных пунктов редуцирования газа (ПРГШ) – 141 шт.

Для защиты стальных подземных газопроводов от почвенной коррозии и от коррозии блуждающими токами установлено 67 катодных станции электрохимзащиты.

Расходы газа потребителями следует определять в соответствии с нормами потребления газа, приведенными в СП 42-101-2003.

Таблица 38

Нормативы потребления природного газа

| № | Наименование показателя минимально допустимого уровня обеспеченности населения природным газом | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма потребления природного газа, при наличии централизованного горячего водоснабжения | м3/год на 1 чел. | 120 | СП 42-101-2003 |
|  | Норма потребления природного газа, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | м3/год на 1 чел. | 300 |  |
|  | Норма потребления природного газа, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3/год на 1 чел. | 180 |  |

Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации в целях обеспечения предусматриваемого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций согласно СП 62.13330.2011.Размещение магистральных газопроводов на территории городских округов не допускается.

Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа

Таблица 39

| Классификация газопроводов по давлению, категория | Вид транспортируемого газа | Рабочее давление в газопроводе, МПа |
| --- | --- | --- |
| Высокое | Iа | природный | свыше 1,2 |
|  | I | природный | свыше 0,6 до 1,2 включительно |
|  |  | СУГ * | свыше 0,6 до 1,6 включительно |
|  | II | природный и СУГ | свыше 0,3 до 0,6 включительно |
| Среднее | III | природный и СУГ | свыше 0,005 до 0,3 включительно |
| Низкое | IV | природный и СУГ | до 0,005 включительно |

Примечание: * СУГ – сжиженный углеводородный газ

Нормативы потребления сжиженного углеводородного газа

Таблица 40

| № | Наименование показателя минимально допустимого уровня обеспеченности населения сжиженным углеводородным газом | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма потребления сжиженного углеводородного газа населением на приготовление пищи при наличии в жилых помещениях газовых плит и централизованного горячего водоснабжения | кг на 1 чел. в месяц | 6,9 | Постановление Правительства Ярославской области от 10.08.2012 № 790-п |
|  | Норма потребления сжиженного углеводородного газа населением на приготовление пищи и горячей воды при отсутствии газового водонагревателя в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения | кг на 1 чел. в месяц | 10,4 |  |
|  | Норма потребления сжиженного углеводородного газа населением на приготовление пищи и горячей воды при наличии газового водонагревателя в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения | кг на 1 чел. в месяц | 16,9 |  |
|  | Норма потребления сжиженного углеводородного газа населением на индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений | кг на 1 м2 отапливаемой площади | 5,7 |  |

Примечание.

- ГНС, ГНП следует размещать вне селитебной территории поселений, как правило, с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к жилым зданиям.

Баллонные установки СУГ, служащие в качестве источников газоснабжения зданий различного назначения, подразделяют на:

- групповые, в состав которых входит более двух баллонов;

- индивидуальные, в состав которых входит не более двух баллонов.

Число баллонов в групповых установках следует определять расчётом.

Максимальная общая вместимость групповой баллонной установки

Таблица 41

| Назначение групповой баллонной установки | Вместимость всех баллонов в групповой баллонной установке, л (м3), при размещении |
| --- | --- |
|  | у стен здания | на расстоянии от здания |
| Газоснабжение жилых, административных и бытовых зданий, общественных зданий и сооружений, в том числе общественных зданий административного назначения | 600 (0,6) | 1000 (1) |
| Газоснабжение зданий производственных предприятий, складов, котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения | 1000 (1) | 1500 (1,5) |

Групповые баллонные установки следует размещать на расстоянии от зданий и сооружений не менее, указанных в таблице 42  для испарительных установок или у стен газифицируемых зданий на расстоянии не менее 3 м от оконных и дверных проемов.

Расстояния от групповых баллонных установок до зданий и сооружений, за исключением общественных зданий и сооружений, допускается сокращать:

- до 8 м– для зданий и сооружений степеней огнестойкости I и II и класса конструктивной пожарной опасности С0;

- до 10 м– для зданий и сооружений степени огнестойкости III и класса конструктивной пожарной опасности С1.

Расстояния от групповых баллонных установок до зданий и сооружений

Таблица 42

| Здания, сооружения | Расстояние от ограждения резервуарной установки (в свету), м | Расстояние от испарительной установки в свету, м |
| --- | --- | --- |
|  | надземной | подземной |  |
|  | при общей вместимости резервуаров в установке, м3 |  |
|  | до 5 | св. 5 до 10 | св. 10 до 20 | до 10 | св. 10 до 20 | св. 20 до 50 |  |
| Общественные здания и сооружения, в том числе, общественные здания, административного назначения | 40 | 50<*> | 60 <*> | 15 | 20 | 30 | 25 |
| Жилые здания | 20 | 30<*> | 40 <*> | 10 | 15 | 20 | 12 |
| Детские и спортивные площадки, гаражи | 20 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Производственные здания (промышленных, сельскохозяйственных предприятий и предприятий бытового обслуживания производственного назначения), котельные, склады | 15 | 20 | 25 | 8 | 10 | 15 | 12 |

Примечание:

- Данные таблицы применяются для расчёта расстояний от резервуарных установок общей вместимостью до 50м3, считая от ограждения резервуарной установки до зданий, сооружений различного назначения и сетей инженерно-технического обеспечения.

- <*> Расстояния от резервуарной установки предприятий до зданий и сооружений, которые ею не обслуживаются.

Индивидуальные баллонные установки СУГ следует размещать как снаружи, так и внутри зданий. Допускается размещение баллонов объёмом не более 0,05 м3 (50 л) в квартирах жилого здания (не более одного баллона в квартире) высотой не более двух этажей (без цокольных и подвальных этажей).

Склады с баллонами для СУГ на территории промышленных предприятий размещают в соответствии с требованиями СП 18.13330 и СП 4.13130.

Противопожарные расстояния от газопроводов и объектов газораспределительной сети до объектов, не относящихся к ним, определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и наружных

установок ГНС, ГНП до объектов, не относящихся к ним

Таблица 43

| Здания и сооружения | Расстояния от резервуаров СУГ в свету, мм | Расстояние в свету, м, от помещений, установок, где обращается СУГ | Расстояние в свету, м, от склада наполненных баллонов с общей вместимостью, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наземные резервуары, железнодорожные эстакады | Подземные резервуары |  |  |
|  | При общей вместимости, м3 (включительно) |  |  |
|  | св.20 до 50 | св. 50 до 200 | св.50 до 500 | св.200 до 8000 | св.50 до 200 | св.50 до 500 | св.200 до 8000 |  |  |
|  | Максимальная вместимость одного резервуара, м3 |  |  |
|  | менее 25 | 25 | 50 | 100 | св.100 до 600 | 25 | 50 | 100 | св.100 до 600 |  | до 20 | св.20 |
| Здания всех назначений* | 70 (30) | 80** (50) | 150** (110)** | 200 | 300 | 40** (25) | 75** (55)** | 100 | 150 | 50 | 50 (20) | 100 (30) |
| Надземные сооружения и сетей инженерно-технического обеспечения (эстакады, теплотрассы и т.п.), подсобные постройки жилых зданий* | 30 (15) | 30 (20) | 40 (30) | 40 (30) | 40 (30) | 20 (15) | 25 (15) | 25 (15) | 25 (15) | 30 | 20 (15) | 20 (20) |
| Подземные сети инженерно-технического обеспечения (кроме газопроводов на территории ГНС) | За пределами ограды - в соответствии с СП 42.13330 и СП 18.13330 |
| Линии электропередачи, трансформаторные подстанции, распределительные устройства | По правилам устройства электроустановок [2] |
| Железные дороги общей сети (от подошвы насыпи), автомобильные дороги категорий I-III,магистральные улицы и дороги | 50 | 75 | 100*** | 100 | 100 | 50 | 75*** | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 |
| Подъездные пути железных дорог, дорог предприятий, трамвайные пути, автомобильные дороги категорий IV-V | 30 (20) | 30*** (20) | 40*** (30) | 40 (30) | 40 (30) | 20*** (15)*** | 25*** (15)*** | 25 (15) | 25 (15) | 30 | 20 (20) | 20 (20) |

* В скобках приведены расстояния от зданий, сооружений и сетей инженерно-технического обеспечения промпредприятий, на территории которых размещены ГНС, ГНП.

** Допускается уменьшать расстояния от резервуаров и железнодорожных эстакад общей вместимостью резервуаров (железнодорожных цистерн) до 200 м3 в надземном исполнении до 70 м, в подземном - до 35 м, а при вместимости до 300 м3 до 90 и 45 м соответственно независимо от единичной вместимости резервуаров (железнодорожных цистерн).

*** Допускается уменьшать расстояния от железных и автомобильных дорог (см. графу 5) до резервуаров (железнодорожных цистерн) общей вместимостью не более 200 м3: в надземном исполнении - до 75 м и в подземном исполнении - до 50 м. Расстояния от подъездных, трамвайных путей и др. (см. графу 6) до резервуаров (железнодорожных цистерн) общей вместимостью не более 100 м3 допускается уменьшать: в надземном исполнении до 20 м и в подземном исполнении - до 15 м, а при прохождении путей и дорог (см. графу 6) по территории предприятия эти расстояния сокращают до 10 м при подземном исполнении резервуаров, независимо от единичной вместимости резервуаров.

Примечания:

- При установке двух резервуаров (железнодорожных цистерн) единичной вместимостью по 50 м3 расстояние до зданий (жилых, общественных, производственных и др.), не относящихся к ГНП, разрешается уменьшать: для надземных резервуаров до 100 м, для подземных – до 50 м.

- Расстояние от надземных резервуаров до мест, где одновременно могут находиться более 800 человек (стадионы, рынки, парки, жилые дома и т.д.), а также до территории школьных, дошкольных и лечебно-санаторных учреждений следует увеличить в два раза по сравнению с указанными в настоящей таблице, независимо от числа мест.

- Расстояния от железнодорожной эстакады следует определять исходя из единичной вместимости железнодорожных цистерн и числа сливных постов. При этом вместимость железнодорожной цистерны 54 м3 приравнивают к надземному резервуару вместимостью 50 м3, а 75 м3 - к 100 м3.

- Расстояния, приведенные в графе 1 таблицы 9, от склада баллонов до зданий садоводческих и дачных поселков допускается уменьшать не более чем в два раза при условии размещения на складе не более 150 баллонов по 50 л (7,5 м3). Склады с баллонами для СУГ на территории промышленных предприятий размещают в соответствии с требованиями СП 18.13330.

- Расстояние от стоянки автоцистерн должно быть равно расстоянию от склада баллонов.

- Расстояния от резервуаров (железнодорожных цистерн) и складов наполненных баллонов, расположенных на территории промпредприятия, до зданий и сооружений данного предприятия - принимать по величинам, приведенным в скобках.

### Объекты снабжения населения топливом

Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

Таблица 44

| № | Наименование показателя минимально допустимого уровня обеспеченности населения топливом | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норма отпуска угольных и торфяных брикетов | кг/1 м² общей отапливаемой площади | 100 | постановление Главы городского округа г.Рыбинск от 10.11.2009№ 4035 |
| 2 | Норма отпуска угля | кг/ м² общей отапливаемой площади | 70 |  |
| 3 | Норма отпуска дров | скл.м3/1 м² общей отапливаемой площади | 0,28 |  |

Примечание:(*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения соответствующим ресурсом (в случае необходимости обеспечения населения этим ресурсом).

Размеры земельных участков складов твёрдого топлива на 1 тыс. чел.

Таблица 45

| Склады | Размеры земельных участков, м2 |
| --- | --- |
| Склады твёрдого топлива с преимущественным использованием: |  |
| Угля | 300 |
| Дров | 300 |

    - Объекты автомобильных дорог местного значения

Общая протяжённость проезжих частей улиц и дорог города по состоянию на 01.01.2015 составляет 372,2 км, их них с твёрдым покрытием - 212,7 км, грунтовых дорог - 159,5 км.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяются на:

- автомобильные дороги федерального значения;

- автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

- автомобильные дороги местного значения (муниципальные);

- частные автомобильные дороги.

При проектировании следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой городского округа и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Затраты времени в городах на передвижение от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся (в один конец) не должны превышать, мин, для городов с населением, тыс. чел.:

- 250........................................................ 35

- 100 и менее .......................................... 30

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы. Категории улиц и дорог городов следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 46.

Категории улиц и дорог

Таблица 46

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные дороги: 1) скоростного движения 2) регулируемого движения | 1) Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными районами в крупнейших и крупных городах: выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях 2) Транспортная связь между районами города на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |
| Магистральные улицы: общегородского значения: 1) непрерывного движения 2) регулируемого движения районного значения: 3) транспортно-пешеходные 4) пешеходно-транспортные | 1) Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами в крупнейших, крупных и больших городах, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях 2) Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне 3) Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы 4) Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения: 1) улицы в жилой застройке 2) улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) 3) пешеходные улицы и дороги 4) парковые дороги 5) проезды 6) велосипедные дорожки | 1) Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения 2) Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне 3) Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта 4) Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей 5) Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов 6) Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а в крупнейших и крупных городах связь в пределах планировочных районов |

Примечания:

1. Главные улицы, как правило, выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-транспортных и пешеходных улиц и являются основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра.

2. В зависимости от величины и планировочной структуры городов, объёмов движения указанные основные категории улиц и дорог допускается дополнять или применять их неполный состав. Если расчётные затраты времени на трудовые передвижения превышают установленные настоящими нормами, допускается при наличии специальных обоснований принимать категории магистральных улиц и дорог, приведенные в настоящей таблице для групп городов с большей численностью населения.

3. В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией трамвайно-пешеходного, троллейбусно-пешеходного или автобусно-пешеходного движений.

4. В исторических городах следует предусматривать исключение или сокращение объёмов движения наземного транспорта через территорию исторического ядра общегородского центра: устройство обходных магистральных улиц, улиц с ограниченным движением транспорта, пешеходных улиц и зон; размещение стоянок автомобилей преимущественно по периметру этого ядра.

Расчётные параметры улиц и дорог городов

Таблица 47

| Категория дорог и улиц | Расчётная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: скоростного движения регулируемого движения | 120 80 | 3,75 3,50 | 4-8 2-6 | 600 400 | 30 50 | — — |
| Магистральные улицы: общегородского значения: непрерывного движения регулируемого движения районного значения: транспортно-пешеходные пешеходно-транспортные | 100 80 70 50 | 3,75 3,50 3,50 4,00 | 4-8 4-8 2-4 2 | 500 400 250 125 | 40 50 60 40 | 4,5 3,0 2,25 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов парковые дороги | 40 30 50 40 40 | 3,00 3,00 3,50 3,50 3,00 | 2-3* 2 2-4 2-4 2 | 90 50 90 90 75 | 70 80 60 60 80 | 1,5 1,5 1,5 1,5 — |
| Проезды: основные второстепенные | 40 30 | 2,75 3,50 | 2 1 | 50 25 | 70 80 | 1,0 0,75 |
| Пешеходные улицы: основные второстепенные | — — | 1,00 0,75 | По расчёту | — — | 40 60 | По проекту |
| Велосипедные дорожки: обособленные изолированные | 20 30 | 1,50 1,50 | 1-2 2-4 | 30 50 | 40 30 | — — |

Примечания:

  - (*) С учётом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.

  - Ширина улиц и дорог определяется расчётом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зелёных насаждений и др.), с учётом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог – 50–75; магистральных улиц – 40–80; улиц и дорог местного значения – 15–25.

  - В условиях сложного рельефа или реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценностью территории допускается снижать расчётную скорость движения для дорог скоростного и улиц непрерывного движения на 10 км/ч с уменьшением радиусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов.

  - Для движения автобусов и троллейбусов на магистральных улицах и дорогах в больших, крупных и крупнейших городах следует предусматривать крайнюю полосу шириной 4 м; для пропуска автобусов в часы «пик» при интенсивности более 40 ед/ч, а в условиях реконструкции – более 20 ед/ч допускается устройство обособленной проезжей части шириной 8–12 м. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей допускается увеличивать ширину полосы движения до 4 м.

  - В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчётном пешеходном движении менее 50 чел/ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

  - Допускается предусматривать поэтапное достижение расчётных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учётом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории и подземного пространства для перспективного строительства.

  - В малых, средних и больших городах, а также в условиях реконструкции и при организации одностороннего движения транспорта допускается использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования магистральных улиц общегородского значения.

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. В зонах массового отдыха населения и на других озеленённых территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения при наименьшем расстоянии безопасности от края велодорожки, м:

- до проезжей части, опор, деревьев .......................................................0,75

- до тротуаров.............................................................................................0,5

- до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта.…1,5

Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог с выделением их маркировкой двойной линией. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос следует принимать не менее, м:

- для магистральных улиц и дорог регулируемого движения ...............8

- местного значения ...................................................................................5

- на транспортных площадях ..................................................................12

В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и дорог регулируемого движения допускается уменьшать, но принимать не менее 6 м, на транспортных площадях –8 м.

При отсутствии бордюрного ограждения, а также в случае применения минимальных радиусов закругления ширину проезжей части улиц и дорог следует увеличивать на 1 м на каждую полосу движения за счёт боковых разделительных полос или уширения с внешней стороны.

Для общественного транспорта (троллейбус, автобус) радиусы закругления устанавливаются в соответствии с техническими требованиями эксплуатации этих видов транспорта.

На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий «транспорт-транспорт» при скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее: 25 м и 40 м. Для условий «пешеход-транспорт» размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8x40 м и 10x50 м.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

В местах размещения домов для престарелых и инвалидов, учреждений здравоохранения и других учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см; не допускаются крутые (более ) короткие рампы, а также продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог более . На путях с уклонами  необходимо не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м.

На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200-300 м.

Пешеходные переходы в разных уровнях, оборудованные лестницами и пандусами, следует предусматривать с интервалом, м:

- 400-800 – на дорогах скоростного движения и железных дорогах;

- 300-400 – на магистральных улицах непрерывного движения.

Допускается устройство пешеходных переходов в разных уровнях на магистральных улицах регулируемого движения при пешеходном потоке через проезжую часть более 3000 чел./ч.

Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных и торговых центров, гостиниц, театров, выставок и рынков следует проектировать из условий обеспечения плотности пешеходных потоков в час пик не более 0,3 чел./м2; на предзаводских площадях, у спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов – 0,8 чел./м2.

Согласно СП 42.13330.2011 пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчётный срок, автомобилей на 1000 чел.: 350 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 чел. следует принимать 50-100 единиц для городов с населением свыше 100 тыс. чел. Число автомобилей, прибывающих в город-центр из других поселений системы расселения и транзитных, определяется специальным расчётом.

Показатель плотности улично-дорожной сети выполнен расчётным путем и представлен в таблице 48. (Общая протяжённость улично-дорожной сети 372,2 км, площадь территории города Рыбинска - 99,54 км2).

Плотность улично-дорожной сети

Таблица 48

| № | Наименование объекта, (расчётного показателя) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1 | Плотность улично-дорожной сети в границах городского округа | км/1 км2 территории | 3,74 | по расчёту |
| 2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  | не нормируется |

Сеть общественного пассажирского транспорта

Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчётных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. Провозная способность различных видов транспорта, параметры устройств и сооружений (платформы, посадочные площадки) определяются при норме наполнения подвижного состава на расчётный срок 4 чел./м2 свободной площади пола пассажирского салона для обычных видов наземного транспорта и 3 чел./м2 – для скоростного транспорта.

Линии наземного общественного пассажирского транспорта следует предусматривать на магистральных улицах и дорогах с организацией движения транспортных средств в общем потоке, по выделенной полосе проезжей части или на обособленном полотне.

Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта

Таблица 49

| № | Наименование расчётного показателя | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1 | Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях | км/1 км2 территории | 1,5 | СП 42.13330.2011 |
| 2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  | не нормируется |

Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков.

Остановочные пункты на линиях общественного пассажирского транспорта

Таблица 50

| № | Наименование объекта, (расчётного показателя) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1 | Остановочные пункты на линиях общественного пассажирского транспорта (автобусных, троллейбусных) | м, между остановочными пунктами | 600 | СП 42.13330.2011 |
| 2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | м | 800 | СП 42.13330.2011 |

В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных и коммунально-складских зонах – не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта – не более 800 м от главного входа.

    - Объекты физической культуры и массового спорта

Физкультурно-оздоровительные объекты обеспечивают социально гарантированное обслуживание населения и предназначены для организованных и самостоятельных физкультурно-оздоровительных, физкультурно-спортивных занятий и активного отдыха различных социально-возрастных групп населения. Материально-спортивная база города Рыбинска  на 31.12.2014 представлена 270 спортивными сооружениями:  в нее входит 7 стадионов, 4 плавательных бассейна, 1 крытый спортивный объект с искусственным льдом (ДС «Полет»), 93 спортивных зала, 118 плоскостных сооружений, 6 лыжных баз, 8 тиров, 2 легкоатлетических манежа, 31 нестандартный зал.

Уровень обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта

Таблица 51

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
|  | Спортивный зал | тыс. м2 на 10000 чел. | 3,5 | распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р |
|  | Плавательный бассейн | м2 зеркала воды на 1000 чел. | 20 | СП 42.13330.2011 |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | м2 на 10000 чел. | 19494 | распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р |
|  | Норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений | тыс. чел. на 10000 чел. | 1,9 | распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |  |
| 2.1 | Для объектов, указанных в пунктах 1.1-1.3 | мин транспортной доступности | 30 | СП 42.13330.2011 |
| 2.2. | Для объектов, указанных в пункте 1.4 | не нормируется |  |  |

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

    - Объекты образования

Объекты дошкольного образования

Таблица 52

| № | Наименование объекта, (расчётного показателя) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
|  | Дошкольные образовательные организации* | % от численности детей 1-6 лет | 70 | СП 42.13330.2011 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | м | 300** | СП 42.13330.2011 |

Примечания:

- При отсутствии данных по демографии, суммарная численность мест в детских дошкольных учреждениях принимается 100 мест на 1000 чел.

<*> Указанные показатели не распространяются на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения.

<**> Указанное значение максимально допустимого уровня территориальной доступности является рекомендуемым.

Здания дошкольных образовательных организаций размещаются на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов. Участки детских дошкольных учреждений не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам. Территорию дошкольной образовательной организации по периметру рекомендуется ограждать забором и полосой зелёных насаждений. Территорию рекомендуется озеленять из расчёта 50% площади территории, свободной от застройки. Территория дошкольной образовательной организации должна иметь наружное электрическое освещение. Уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха на территории дошкольных образовательных организаций не должны превышать допустимые уровни, установленные для территории жилой застройки.

На территории дошкольной образовательной организации выделяются игровая и хозяйственная зоны. Хозяйственная зона должна располагаться со стороны входа в производственные помещения столовой и иметь самостоятельный въезд. В хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м от здания. Паводковые и ливневые воды отводятся от территории дошкольной образовательной организации для предупреждения затопления и загрязнения игровых площадок для детей.

Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны должно быть травяным, с утрамбованным грунтом, беспыльным, либо выполненным из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрываются асфальтом, бетоном или другим твёрдым покрытием.

Здания дошкольных образовательных организаций могут быть отдельно стоящими, пристроенными к жилым домам, зданиям административного и общественного назначения (кроме административных зданий промышленных предприятий), а также встроенными в жилые дома и встроенно-пристроенными к жилым домам, зданиям административного общественного назначения (кроме административных зданий промышленных предприятий).

Допускается размещение дошкольных образовательных организаций во встроенных в жилые дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных), при наличии отдельно огороженной территории с самостоятельным входом для детей и выездом (въездом) для автотранспорта.

Здание дошкольной образовательной организации должно иметь этажность не выше трех. Здания дошкольных образовательных организаций могут иметь различную конфигурацию, в том числе: компактную, блочную или павильонную структуру, состоять из нескольких корпусов-павильонов, отдельно стоящих или соединенных между собой отапливаемыми переходами. Здания оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях; системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией.

Объекты начального, основного и среднего общего образования

Таблица 53

| № | Наименование объекта, (расчётного показателя) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
|  | Общеобразовательная организация, реализующая образовательные программы начального общего и основного образования | % общего числа школьников | 100 | СП 42.13330.2011 |
|  | Общеобразовательная организация, реализующая образовательные программы среднего общего образования | % общего числа школьников | 75 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |  |
|  | Для общеобразовательного учреждения | м | 500 | СП 42.13330.2011 |

Примечание.

1. Указанный уровень территориальной доступности не распространяется на общеобразовательные организации, реализующие образовательные программы, обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных предметов, профильное обучение.

2. Указанный процент от численности детей соответствующего школьного возраста принимается для расчёта количества мест для обучения в одну смену.

Размещение общеобразовательных учреждений допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся I ступени обучения - 15 мин (в одну сторону), для учащихся II - III ступеней - не более 50 мин (в одну сторону).

Здания общеобразовательных организаций должны размещаться в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне. Через территорию общеобразовательных организаций не должны проходить магистральные инженерные коммуникации- водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения. Вновь строящиеся здания общеобразовательных организаций размещают на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, удаленных от городских улиц, межквартальных проездов на расстояние, обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха требованиям санитарных правил и нормативов. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья на территории строящихся и реконструируемых общеобразовательных организаций предусматриваются мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды.

Территория общеобразовательной организации должна быть ограждена и озеленена. Отсутствие ограждения территории допускается только со стороны стен здания, непосредственно прилегающих к проезжей части улицы или пешеходному тротуару. Территорию рекомендуется озеленять из расчёта 50% площади территории, свободной от застройки, в том числе и по периметру территории. На территории общеобразовательной организации выделяют следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Допускается выделение учебно-опытной зоны.

Объекты дополнительного образования

Таблица 54

| № | Наименование объекта, (расчётного показателя) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
|  | Организации дополнительного образования | мест на 1000 человек | 69,6 | Региональные нормативы градостроительного проектирования ЯО |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | мин транспортной доступности | 60 | Региональные нормативы градостроительного проектирования ЯО |

Участок, отводимый для размещения здания организации дополнительного образования, должен находиться за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки. Через территорию организации дополнительного образования не должны проходить магистральные инженерные коммуникации водоснабжения, канализации, тепло- и энергоснабжения. Территорию организации дополнительного образования рекомендуется ограждать забором и/или полосой зелёных насаждений.

Вновь строящиеся объекты организаций дополнительного образования рекомендуется располагать в отдельно стоящем здании.

Здания организаций дополнительного образования могут быть пристроенными к жилым домам, зданиям административного и общественного назначения (кроме административных зданий промышленных предприятий), а также встроенными в жилые дома и встроенно-пристроенными к жилым домам, зданиям административного общественного назначения (кроме административных зданий промышленных предприятий).

Размещение организаций дополнительного образования во встроенных в жилые дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных) допускается при наличии отдельного входа.

Помещения для занятий детей дошкольного (до 7 лет) и младшего школьного возраста (до 11 лет) размещаются не выше третьего этажа здания.

    - Объекты здравоохранения

Город Рыбинск имеет достаточно высокую обеспеченность объектами здравоохранения в Ярославской области. В целях создания условий для оказания медицинской помощи населению городского округа город Рыбинск в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Ярославской области  медицинской помощи на 2016 год устанавливаются следующие показатели уровня обеспеченности объектами, относящимися к области здравоохранения.

Уровень обеспеченности объектами здравоохранения

Таблица 55

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
|  | Больничные учреждения | коек на 1000 жителей | 13,47 | распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену на 1000 жителей | 18,15 |  |
|  | Аптеки | объект | 1 на 13 тыс. жителей |  |
|  | Станции (подстанции) скорой медицинской помощи | санитарный автомобиль | 1 на 10 тыс. человек | СП 42.13330.2011 |
|  | Санатории-профилактории | место | по заданию на проектирование |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |  |
| 2.1 | Для станции (подстанции) скорой медицинской помощи | мин транспортной доступности на санитарном автомобиле | 15 | СП 42.13330.2011 |
| 2.2 | Для остальных объектов | мин транспортной доступности | 30 |  |

    - Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твёрдых коммунальных отходов

С 01.02.2015 вступили в силу изменения в Федеральном законе от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Согласно изменениям введено новое понятие – твёрдые коммунальные отходы.

Твёрдые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твёрдым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Санитарная очистка территории должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и транспортирование (вывоз) отходов с учётом экологических и ресурсосберегающих требований.

Количество отходов определяется по расчёту.

# Минимальное количество отходов на единицу измерения согласно СП 42.13330.2011, постановления Администрации городского округа город Рыбинск от 16.08.2010 № 2525 «О нормах образования (накопления) твёрдых бытовых отходов в жилищном фонде на территории городского округа город Рыбинск»,  постановления Главы городского округа г. Рыбинск от 03.08.2009 № 2786 «О нормах образования (накопления) твёрдых бытовых отходов на территории городского округа город Рыбинск», постановления главы Рыбинского муниципального округа от 04.09. 2003 № 2184 «Об утверждении норм накопления твёрдых бытовых отходов» представлено в таблице 56.

# Расчётное количество накапливающихся отходов

Таблица 56

| Наименование объектов образования отходов, виды отходов | Единица измерения | Норма накопления | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средне- годовая, м3 | Средне- суточная, м3 |  |
| Жилищный фонд |
| Благоустроенный жилищный фонд | с 1 человека | 1,48 | 0,0041 | постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 16.08.2010 № 2525 |
| Неблагоустроенный жилищный фонд | с 1 человека | 1,35 | 0,00365 |  |
| Крупногабаритные отходы | с 1 человека | 0,17 | 0,00048 |  |
| Жидкие отходы | с 1 человека | 4,02 | 0,0110 | Постановление Главы Рыбинского муниципального округа от 04.09. 2003 № 2184 |
| Садовые кооперативы | на 1 члена кооператива | 0,35 | 0,0010 | постановление Главы городского округа город Рыбинск от 03.08.2009 № 2786 |
| Предприятия торговли |
| Продовольственные магазины | на 1 м2 торговой площади | 1,95 | 0,0053 | постановление Главы городского округа город Рыбинск от 03.08.2009 № 2786 |
| Промтоварные магазины |  | 1,55 | 0,0042 |  |
| Хозяйственные магазины |  | 1,87 | 0,0051 |  |
| Универсамы, супермаркеты |  | 1,74 | 0,0048 |  |
| Магазины мелкооптовой торговли |  | 0,63 | 0,0017 |  |
| Торгово-складские помещения и базы | на 1 м2 общей площади | 0,18 | 0,0005 |  |
| Торговые павильоны | на 1 м2 общей площади | 1,50 | 0,0041 |  |
| Промтоварные палатки | на 1 м2 общей площади | 1,21 | 0,0033 |  |
| Продовольственные палатки | на 1 м2 общей площади | 1,31 | 0,0036 |  |
| Киоски | на 1 м2 общей площади | 1,31 | 0,0036 |  |
| Рынки | на 1 м2 общей площади | 1,05 | 0,0029 |  |
| Ярмарки | на 1 м2 общей площади | 0,66 | 0,0018 |  |
| Лотки уличной торговли | на 1 объект | 2,50 | 0,0068 |  |
| Медицинские учреждения |
| Больницы | на 1 койко-место | 1,31 | 0,0036 | постановление Главы городского округа город Рыбинск от 03.08.2009 № 2786 |
| Поликлиники | на 1 посещение | 0,03 | 0,0001 |  |
| Стоматологические поликлиники и кабинеты | на 1 посещение | 0,04 | 0,0001 |  |
| Аптеки | на 1 м2 торговой площади | 0,31 | 0,0009 |  |
| Солярии и салоны красоты | на 1 посещение | 0,03 | 0,0001 |  |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха | на 1 койко-место | 1,97 | 0,0054 |  |
| Учреждения |
| Проектные и научно - исследовательские институты | на 1 сотрудника | 0,42 | 0,0011 | постановление Главы городского округа город Рыбинск от 03.08.2009 № 2786 |
| Административные учреждения | на 1 сотрудника | 0,86 | 0,0024 |  |
| Отделения связи | на 1 сотрудника | 0,75 | 0,0021 |  |
| Банки, офисы | на 1 сотрудника | 0,80 | 0,0022 |  |
| Бизнес-центр | на 1 кв. м общей площади | 0,25 | 0,0007 |  |
| Типографии | на 1 сотрудника | 2,00 | 0,0055 |  |
| Дошкольные и общеобразовательные учреждения |
| Детские сады, ясли | на 1 место | 0,52 | 0,0014 | постановление Главы городского округа город Рыбинск от 03.08.2009 № 2786 |
| Средние школы | на 1 учащегося | 0,26 | 0,0007 |  |
| Профтехучилища | на 1 учащегося | 0,79 | 0,0022 |  |
| ВУЗы, техникумы | на 1 учащегося | 0,52 | 0,0014 |  |
| Детские дома, школы-интернаты | на 1 учащегося | 0,52 | 0,0014 |  |
| Дома престарелых | на 1 койко-место | 1,76 | 0,0048 |  |
| Лицеи, колледжи |  | 0,52 | 0,0014 |  |
| Предприятия бытового обслуживания населения |
| Рестораны и кафе | на 1 посадочное место | 1,15 | 0,0032 | постановление Главы городского округа город Рыбинск от 03.08.2009 № 2786 |
| Кафетерии, закусочные, предприятия быстрого обслуживания | на 1 посадочное место | 1,38 | 0,0038 |  |
| Гостиницы | на 1 место | 1,44 | 0,0039 |  |
| Общежития | на 1 место | 1,51 | 0,0041 |  |
| Ателье по пошиву и ремонту одежды | на 1 м2 общей площади | 0,18 | 0,0005 |  |
| Прачечные, химчистки | на 1 м2 общей площади | 0,25 | 0,0007 |  |
| Ремонт бытовой, радио и оргтехники | на 1 м2 общей площади | 0,09 | 0,0003 |  |
| Бытовые комбинаты | на 1 сотрудника | 0,98 | 0,0027 |  |
| Парикмахерские | на 1 посадочное место | 0,30 | 0,0008 |  |
| Бани | на 1 посещение | 0,18 | 0,0005 |  |
| Культурно-развлекательные и спортивные учреждения |
| Стадионы | на 1 посадочное место | 0,24 | 0,0006 | постановление Главы городского округа город Рыбинск от 03.08.2009 № 2786 |
| Дворцы спорта | на 1 посадочное место | 0,20 | 0,0005 |  |
| Концертные залы | на 1 посадочное место | 0,24 | 0,0006 |  |
| Клубы | на 1 посадочное место | 0,24 | 0,0006 |  |
| Театры, кинотеатры | на 1 посадочное место | 0,24 | 0,0006 |  |
| Библиотеки | на 1 м2 общей площади | 0,18 | 0,0005 |  |
| Читальные залы | на 1 посещение | 0,00067 | - |  |
| Парки | на 1 м2 общей площади | 0,20 | 0,0005 |  |
| Пляжи | на 1 м2 общей площади | 0,20 | 0,0005 |  |
| Гаражи, автостоянки, АЗС |
| Автостоянки и парковки | на 1 машину | 0,14 | 0,0004 | постановление Главы городского округа город Рыбинск от 03.08.2009 № 2786 |
| Гаражные кооперативы | на 1 гаражный бокс | 0,29 | 0,0008 |  |
| Автомастерские, автосервис | на 1 м2 общей площади | 0,37 | 0,0010 |  |
| АЗС | на 1 заправочную точку | 0,14 | 0,0004 |  |
| Улицы, площади, парки |
| Смёт с 1 м2 твёрдых покрытий улиц, площадей, парков | с 1 м2 твёрдых покрытий | 0,008 | - | СП 42.13330.2011 |
| Детские лагеря отдыха | на 1 отдыхающего | 0,31 | 0,0008 | постановление Главы городского округа город Рыбинск от 03.08.2009 № 2786 |
| Транспортное обслуживание |
| Вокзалы, аэропорты, речные порты | на 1 м2 | 0,92 | 0,0025 | постановление Главы городского округа город Рыбинск от 03.08.2009 № 2786 |

Для определения потребности в средствах транспорта, необходимых для транспортирования образовавшихся объёмов коммунальных отходов, и мощности сооружений по его обработке, утилизации, обеззараживанию и размещению подсчитывают годовое и суточное накопление коммунальных отходов в целом по городу.

Годовое накопление домового мусора (м3 или т)

Qr = р  m,

где: р – норма накопления на 1 чел. в год, м3 или т;

m – численность населения города.

Среднесуточное накопление домового мусора определяется с учётом коэффициента неравномерности:

Qc = Qr/365  k1,

где: k1=1,2 - коэффициент неравномерности накопления мусора по дням недели.

Количество контейнеров для сбора отходов у населения определяется исходя из численности обслуживаемого населения, принятой периодичности вывоза и нормы накопления отходов на одного человека в год.

Санитарную очистку территории города следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88, а также нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

Размеры земельных участков предприятий по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твёрдых коммунальных отходов следует принимать по таблице 57.

Предприятия по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твёрдых коммунальных отходов

Таблица 57

| № | Наименование объекта | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
|  | Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятиям мощностью, тыс. т. в год: | До 100 | га земельного участка на 1000 т отходов | 0,05 | СП 42.13330.2011 |
|  |  | Св.100 |  | 0,05 |  |
|  | Склады компоста |  | 0,04 | СП 42.13330.2011 |
|  | Полигоны * |  | 0,02 |  |
|  | Поля компостирования |  | 0,5 |  |
|  | Сливные станции |  | 0,02 |  |
|  | Мусороперегрузочные станции |  | 0,04 |  |
|  | Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) |  | 0,3 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  | не нормируется |

Примечание. * - кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов.

Объекты хранения и обезвреживания отходов обустраиваются в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Рекомендуется проектирование централизованных полигонов для групп населённых пунктов.

Полигоны твёрдых коммунальных отходов проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.1.7.1038-01, «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твёрдых бытовых отходов», утвержденной Минстроем России от 02.11.1996.

Полигоны твёрдых коммунальных отходов размещаются за пределами населённых пунктов, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Не допускается размещение полигонов:

- в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;

- в зонах охраны лечебно-оздоровительных местностей;

- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- в местах массового отдыха населения и размещения оздоровительных учреждений.

При выборе участка для устройства полигона твёрдых коммунальных отходов следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности.

При проектировании объектов обезвреживания отходов следует учитывать три основных метода:

- обезвреживание на полигонах механико-биологическим методом (компостирование отходов после предварительной сортировки: механизированная сортировка, сушка и уплотнение отходов для экологически безопасного их захоронения на специальных полигонах);

- биотермическая переработка в компост (биотопливо и органическое удобрение) на мусороперерабатывающих заводах;

- сжигание на специализированных мусоросжигательных установках (МСУ), в том числе с утилизацией тепла (комплексные тепловые станции).

Методы обезвреживания отходов выбирают на основе технико-экономических обоснований в зависимости от местных условий и санитарных требований.

Предприятия, входящие в схему санитарной очистки (мусоросортировочные комплексы (станции), мусоросжигательные установки (заводы) проектируются в соответствии с требованиями нормативно-технических документов с учётом соблюдения санитарно-эпидемиологических, противопожарных норм и норм по охране окружающей среды.

В настоящее время размещение твёрдых бытовых отходов (ТБО), образующихся в Рыбинске, производится на городском полигоне, расположенном на территории Рыбинского муниципального района, в районе д. Аксеново Волжского сельского округа (в 14 км от Рыбинска); площадь полигона – 27,1 га; проектная мощность – 7942 тыс. м3; фактическая мощность – 5032 тыс. м3.

    - Объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения городского округа

Учреждения и предприятия обслуживания следует размещать на территории города Рыбинска, приближая их к местам жительства и работы, предусматривая, как правило, формирование общественных центров в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта.

Размещение, вместимость и размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания, не указанных в настоящем разделе следует принимать по заданию на проектирование.

При определении числа, состава и вместимости учреждений и предприятий обслуживания в городах-центрах систем расселения следует дополнительно учитывать приезжающее население из других муниципальных образований, расположенных в зоне, ограниченной затратами времени на передвижения в большой город-центр не более 2 ч.

### Архивы, предприятия связи, бани

Таблица 58

| № | Наименование объекта | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
|  | Отделение связи в жилой застройке | объектов на 1000 чел. | 0,1 | приказ Минсвязи СССР от 27.04.81 № 178 |
|  | Архивы | объектов на городской округ | 1 | фактическое количество объектов* |
|  | Бани | мест на 1000 чел. | 1 | по расчёту** |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |  |
| 2.1 | Для отделений связи | м | 500 | СП 42.13330.2011 |
| 2.2 | Для архива | мин транспортной доступности | 30 | затраты времени на передвижения внутри городского округа до объекта |
| 2.3 | Для бань | мин транспортной доступности | 30 | затраты времени на передвижения внутри городского округа до объекта |

Примечания:

*- предельное значение расчётного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами архивного дела установлены на уровне 1 объекта на городской округ, исходя из необходимости наличия такого объекта в городском округе.

**- предельное значение расчётного показателя минимальной обеспеченности населения банями принято, исходя из фактического количества мест в существующих на территории городского округа банях (5 объектов с общим количеством мест-218).

### Объекты культуры и досуга

Таблица 59

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности | 11111 |  |  |
| 1.1. | Помещение для культурно-массовой работы с населением и досуга | м2 площади пола на 1000 чел. | 50 | СП 42.13330.2011 |
| 1.2. | Культурно-досуговые учреждения со зрительными залами | зрительских мест на 1000 жителей | 25 | распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р |
| 1.3. | Театры | место на 1000 чел. | 5 | СП 42.13330.2011 |
| 1.4 | Кинотеатры | объект | 1 | распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р |
| 1.5. | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в т.ч. с искусственным льдом | место на 1000 чел. | 6 | СП 42.13330.2011 |
| 1.6. | Музеи | объект | 4 | распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р |
| 1.7. | Выставочные залы | организаций культуры | 1 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |  |
| 2.1 | Для пункта 1.1 | м | 500 | СП 42.13330.2011 |
| 2.2 | Для пунктов 1.2- 1.7 | мин транспортной доступности | 30 | затраты времени на передвижения внутри городского округа до объектов |

Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и политико-воспитательной работы для использования учащимися и населением (с суммированием нормативов).

### Объекты библиотечного обслуживания населения

Таблица 60

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1. | Общедоступная библиотека | объект | 1 на 10 тыс. населения | распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р |
| 1.2. | Юношеская библиотека |  | 1 на 17 тыс. населения |  |
| 1.3. | Детская библиотека |  | 1 на 4 тыс. школьников и дошкольников |  |
| 1.4 | Городские массовые библиотеки | 1000 человек зоны обслуживания | 4,3 тыс. ед. хранения/2,3 читательских места | СП 42.13330.2011 |
| 1.5. | Для всех уровней обеспечения услуг | объём пополнения книжных фондов в год | 250 книг на 1 тыс. человек | распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р |
| 2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | мин транспортной доступности | 30 | СП 42.13330.2011 |

Для городской массовой библиотеки объём пополнения книжного фонда и объём книжного фонда при открытии библиотек рассчитывается исходя из количества населения, книжный фонд детской и юношеской библиотек рассчитывается исходя из количества детей и юношества в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р.

### Объекты торговли

Таблица 61

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1. | Магазин продовольственных товаров | м2 торговой площади на 1000 чел. | 117 | постановление Правительства ЯО от 31.01.2011 № 39-п |
| 1.2. | Магазин непродовольственных товаров повседневного спроса | м2 торговой площади на 1000 чел. | 267 |  |
| 2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | м | 500 | СП 42.13330.2011 |

### Объекты для массового отдыха жителей городского округа

Площадь озеленённых территорий общего пользования – парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых на территории городского округа, следует принимать по таблице 62.

Удельные показатели озеленённых территорий

Таблица 62

| № | Наименование объекта, (расчётного показателя) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1. | Общегородские озеленённые территории общего пользования | м2/чел. | 10 | СП 42.13330.2011 |
| 1.2. | Озеленённые территории общего пользования жилых районов | м2/чел. | 6 |  |
| 2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |  |
| 2.1 | Для пункта 1.1 | мин транспортной доступности | 20 | СП 42.13330.2011 |
| 2.2 | Для пункта 1.2 |  | 15 |  |

В больших городах существующие массивы городских лесов следует преобразовывать в городские лесопарки и относить их дополнительно к указанным в таблице 62 озеленённым территориям общего пользования исходя из расчёта не более 5 м2/чел. На территории города Рыбинска необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озеленённых территорий и других открытых пространств. Удельный вес озеленённых территорий различного назначения в пределах застройки городов (уровень озеленённости территории застройки) должен быть не менее 40%, а в границах территории жилого района не менее 25% (включая суммарную площадь озеленённой территории микрорайона).

При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоёмами.

Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать не менее, га:

- городских парков ……………………................................................... 15;

- парков планировочных районов ……………....................................... 10;

- садов жилых районов .................................................................................3;

- скверов ......................................................................................................0,5.

Для условий реконструкции площадь указанных элементов допускается уменьшать.

Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать не менее, м, размещаемых:

- по оси улиц .............................................................................................. 18;

- с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой  ..….. 10.

Размещение объектов массового кратковременного отдыха населения, расположенных в зонах рекреационного назначения, следует предусматривать с учётом доступности этих зон на общественном транспорте, как правило, не более 1,5 ч.

Размеры территории объектов массового кратковременного отдыха следует принимать из расчёта не менее 500 м2 на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь участка отдельной зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

Расчётная численность единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зелёных зон следует принимать не более, чел./га, для:

- городских парков ........................................................................ 100;

- парков зон отдыха ..........................................................................70;

- лесопарков .......................................................................................10;

- лесов .............................................................................................. 1–3.

В больших городах наряду с парками городского и районного значения необходимо предусматривать специализированные - детские, спортивные, выставочные, зоологические и другие парки, ботанические сады, размеры которых следует принимать по заданию на проектирование. Ориентировочные размеры детских парков допускается принимать из расчёта 0,5 м2/чел., включая площадки и спортивные сооружения.

Озеленённые территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий.

Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учётом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).

Пляжи

Таблица 63

| № | Наименование объекта, (расчётного показателя) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1. | Размер территории речного пляжа в зоне отдыха | м2/посетитель | 8 | СП 42.13330.2011 |
| 1.2. | Размер территории речного пляжа в зоне отдыха для детей | м2/посетитель | 4 |  |
| 2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | мин транспортной доступности | 20 | СП 42.13330.2011 |

Минимальную протяжённость береговой полосы пляжа на одного посетителя следует принимать не менее, м: для речных и озерных – 0,25.

Рассчитывать численность единовременных посетителей на пляжах следует с учётом коэффициентов одновременной загрузки пляжей:

- санаториев ............................................................................ 0,6 - 0,8;

- учреждений отдыха и туризма ............................................ 0,7 - 0,9;

- детских оздоровительных лагерей....................................... 0,5 - 1,0;

- общего пользования для местного населения ............................ 0,2;

- санаториев ............................................................................. 0,6 - 0,8;

- отдыхающих без путевок .............................................................. 0,5.

      - Объекты благоустройства территории

В кварталах (микрорайонах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учётом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. Состав площадок и размеры их территории должны определяться территориальными нормами или правилами застройки. При этом общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.

Площадки общего пользования в жилой застройке

Таблица 64

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
|  | Площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | м2/чел. | 0,7 | постановление Правительства ЯО от 11.12.2015 № 1340-п |
|  | Площадка для отдыха взрослого населения | м2/чел | 0,1 |  |
|  | Площадка для занятий физкультурой | м2/чел | 2,0 |  |
|  | Площадка для хозяйственных целей | м2/чел | 0,3 |  |
|  | Озеленение (без учёта площадок) | м2/чел | 6,0 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  | не нормируется |

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее, м:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста ............... 12;

- для отдыха взрослого населения ............................................................. 10;

- для занятий физкультурой

(наибольшее значение – для хоккейных и футбольных площадок,

наименьшее – для площадок настольного тенниса) ......................... 10 – 40;

- для хозяйственных целей .......................................................................... 20;

- для выгула собак ........................................................................................ 40

- для стоянки автомашин ......................................................... по таблице 72.

Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов).

### Объекты  для организации ритуальных услуг

### и содержания мест захоронения

Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.2882-2011 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Выбор земельного участка для размещения места погребения осуществляется в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа город Рыбинск с учётом гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду, а также в соответствии с санитарными правилами и нормами и должен обеспечивать неопределенно долгий срок существования места погребения.

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории.

Не разрешается устройство кладбищ на территориях:

- первого и второго поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения, минерального источника, первой зоны округа санитарной (горно-санитарной) охраны курорта;

- с выходами на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- на берегах озер, рек и других поверхностных водных объектов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей;

- со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных.

Размер земельного участка для кладбища определяется с учётом количества жителей, но не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедание, нормы земельного участка на одно захоронение.

Объекты для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Таблица 65

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1. | Кладбища традиционного захоронения | га/1000 чел. | 0,24 | СП 42.13330.2011 |
| 1.2. | Кладбище урновых захоронений после кремации | га/1000 чел | 0,02 |  |
| 2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  | не нормируется |

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Кладбища размещают на расстоянии:

- 50 метров для закрытых и сельских кладбищ;

- 100 м – при площади кладбища смешанного и традиционного захоронения 10и менее га;

- 300 м – при площади кладбища смешанного и традиционного захоронения от 10 до 20 га;

- 500 м – при площади кладбища смешанного и традиционного захоронения от 20 до 40 га.

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

Территории санитарно-защитных зон должны быть спланированы, благоустроены и озеленены, иметь транспортные и инженерные коридоры.

Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зелёные насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается.

### Объекты, предназначенные для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города, а также для организации защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (не отнесенные к объектам регионального значения) и объекты в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа

Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий, направленных на обеспечение защиты территории и населения городского округа от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами местного самоуправления городского округа город Рыбинск в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учётом требований ГОСТ Р 22.0.07-95.

Проектирование инженерно-технических мероприятий гражданской обороны должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Правила определения границ зон затопления, подтопления и требования к территориям, входящим в границы зон затопления, подтопления установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления».

Перечень мероприятий систем инженерной защиты населения должен разрабатываться в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

Отвод поверхностных вод с селитебной территории и площадок предприятий города следует осуществлять в соответствии с СП 32.13330.2012.

При разработке документов территориального планирования должны выполняться требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Раздел II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов»), а также иные требования пожарной безопасности, изложенные в законах и нормативно-технических документах Российской Федерации.

Объекты, предназначенные для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города, а также для организации защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (не отнесенные к объектам регионального значения) и объекты в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа. Объекты ГО и ЧС

Таблица 66

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1. | Пожарное депо | Объект | 11 | материалы по обоснованию генплана ГОГР |
| 1.2 | Спасательные посты (станции) на водных объектах | объектов на пляж категории I-III | 1 | приказ Минкультуры России от 11.07.2014 № 1215 |
| 1.3 | Защитные сооружения (противорадиационные укрытия, убежища, укрытия) | не регламентируется | СП 88.13330.2014 |
| 1.4 | Пожарные гидранты на водопроводной сети | м, между гидрантами | 150 | СП 8.13130.2009 |
| 1.5 | Противопожарные водоёмы или резервуары для отдельно стоящих зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объёмом до 1000 кубических метров при отсутствии кольцевого противопожарного водопровода | количество резервуаров на 1 водозаборный узел минимальный расход воды на пожаротушение, л/с | 2 10 | СП 8.13130.2009 |
| 1.6 | Противопожарные водоёмы или резервуары зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду | количество резервуаров на 1 водозаборный узел минимальный расход воды на пожаротушение, л/с | 2 10 | СП 8.13130.2009 |
| 1.7 | Противопожарные водоёмы или резервуары складов лесоматериалов | количество резервуаров на 1 водозаборный узел минимальный расход воды на пожаротушение, л/с | 2 30 | СП 8.13130.2009 |
| 1.8 | Противопожарные водоёмы или резервуары складов грубых кормов объёмом до 1000 куб. м | количество резервуаров на 1 водозаборный узел минимальный расход воды на пожаротушение л/с | 2 10 | СП 8.13130.2009 |
| 1.9 | Противопожарные водоёмы или резервуары складов минеральных удобрений объёмом зданий до 5000 куб. м | количество резервуаров на 1 водозаборный узел минимальный расход воды на пожаротушение, л/с | 2 10 | СП 8.13130.2009 |
| 1.10 | Противопожарные водоёмы или резервуары зданий радиотелевизионных передающих станций | количество резервуаров на 1 водозаборный узел минимальный расход воды на пожаротушение, л/с | 2 15 | СП 8.13130.2009 |
| 1.11 | Противопожарные водоёмы или резервуары зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов | количество резервуаров на 1 водозаборный узел минимальный расход воды на пожаротушение, л/с | 2 10 | СП 8.13130.2009 |
| 2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |
| 2.1. | Время прибытия первого подразделения пожарной охраны | мин | 10 | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ |
| 2.2. | Защитные сооружения (противорадиационные укрытия, убежища, укрытия) | радиус сбора укрываемых, м | 1000 | СП 88.13330.2014 |
| 2.3 | Спасательные посты (станции) на водных объектах; пожарные гидранты |  | не нормируется |
| 2.4 | Противопожарные водоёмы или резервуары для отдельно стоящих зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объёмом до 1000 кубических метров при отсутствии кольцевого противопожарного водопровода | расстояние до обслуживаемых зданий, м | 150 | СП 8.13130.2009 |
| 2.5 | Противопожарные водоёмы или резервуары зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду | расстояние до обслуживаемых зданий, м | 150 | СП 8.13130.2009 |
| 2.6 | Противопожарные водоёмы или резервуары складов лесоматериалов | расстояние до обслуживаемых зданий, м | 150 | СП 8.13130.2009 |
| 2.7 | Противопожарные водоёмы или резервуары складов грубых кормов объёмом до 1000 куб. м | расстояние до обслуживаемых зданий, м | 150 | СП 8.13130.2009 |
| 2.8 | Противопожарные водоёмы или резервуары складов минеральных удобрений объёмом зданий до 5000 куб. м | расстояние до обслуживаемых зданий, м | 150 | СП 8.13130.2009 |
| 2.9 | Противопожарные водоёмы или резервуары зданий радиотелевизионных передающих станций | расстояние до обслуживаемых зданий, м | 150 | СП 8.13130.2009 |
| 2.10 | Противопожарные водоёмы или резервуары зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов | расстояние до обслуживаемых зданий, м | 150 | СП 8.13130.2009 |

Согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территории города Рыбинска определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова должно составлять не более 10 минут. Подразделения пожарной охраны городского округа должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа– не менее 30 метров. Пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV, V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м.Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твёрдое покрытие. Проезжая часть улицы и тротуар против выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги.

Согласно Нормам пожарной безопасности НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» (утв. заместителем Главного Государственного инспектора РФ пожарному надзору, введенными в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 30.12.1994 №36) количество специальных автомобилей, определяется исходя из местных условий в каждом конкретном случае, с учётом наличия опорных пунктов тушения крупных пожаров.

Специальные пожарные автомобили

Таблица 67

| Наименование специальных автомобилей | Число жителей в городе (населённом пункте), тыс. чел. св. 100 до 350 |
| --- | --- |
| Автолестницы и автоподъемники | 3 |
| Автомобили газодымозащитной службы | 2 |
| Автомобили связи и освещения | 1 |

Количество пожарных депо и пожарных автомобилей

для городов и населенных пунктов

Таблица 68

| Площадь | Население, тыс. чел. |
| --- | --- |
| территории населенного пункта, тыс. га | До 5 | Св. 5 до 20 | Св. 20 до 50 | Св. 50 до 100 | Св. 100 до 250 | Св. 250 до 500 | Св. 500 до 800 |
| До 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Св. 2 до 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Св. 4 до 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Св. 6 до 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Св. 8 до 10 |  |  |  |  |  |  |  |

На территории городского округа должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К ним относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- противопожарные резервуары.

К рекам и водоёмам, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, следует устраивать подъезды для забора воды с площадками размером не менее 12 х 12 м.

### Помещения для работы участкового уполномоченного полиции.

Таблица 69

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1. | Помещение для работы участкового уполномоченного полиции | м2 общей площади/ участок | 10,5 | по расчёту |
| 1.2. | Жилое помещение, предоставляемые участковым уполномоченным и членам их семей | м2 общей площади/ 1 чел. | 18 | Федеральный закон от 19.07.2011 № 247-ФЗ |
| 2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  | не нормируется |

Норма предоставления помещения для работы принимается для организации рабочего места одного участкового уполномоченного (6,0кв.м) и организации места ожидания посетителей (4,5кв.м). Для каждого дополнительного работника в помещении для работы (помощника участкового уполномоченного полиции, инспектора по делам несовершеннолетних, сотрудника уголовного розыска, представителя общественности) следует предусматривать 4,5 кв.м общей площади для каждого из этих работников

Норма предоставления жилого помещения приведена в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Норма предоставления жилого помещения на одного человека составляет 33м2 общей площади жилого помещения, на семью из двух человек – 42 м2 общей площади жилого помещения, 18 м2 общей площади жилого помещения на каждого члена семьи – на семью из трех и более человек. Сотрудники, имеющие специальное звание полковника полиции (юстиции, внутренней службы) и выше, а также сотрудники, имеющие ученые степени или ученые звания, имеют право на дополнительную площадь жилого помещения размером 20м2.

### Объекты организации транспортного обслуживания населения

На селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90% расчётного числа индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой – не более 1500 м.

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчёта не менее чем для 70% расчётного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %:

- жилые районы ......................................................................... 25;

- промышленные и коммунально-складские зоны (районы) .......25;

- общегородские и специализированные центры ........................ 5;

- зоны массового кратковременного отдыха .............................. 15.

Допускается предусматривать сезонное хранение 10 - 15% парка легковых автомобилей в гаражах и на открытых стоянках, расположенных за пределами селитебных территорий городского округа.

При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчётному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски ........... 0,5

- мотоциклы и мотороллеры без колясок .................................. 0,25

- мопеды и велосипеды ............................................................. 0,1

Допускается предусматривать открытые стоянки для временного и постоянного хранения автомобилей в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами.

Объекты организации транспортного обслуживания населения

Таблица 70

| № | Наименование объекта, (расчётного показателя) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности | постов на 200 легковых автомобилей | 1 |  |
|  | Станции технического обслуживания | топливораздаточных колок на 1200 легковых автомобилей | 1 | СП 42.13330.2011 |
|  | Автозаправочная станция |  |  |  |
|  | Транспортно-эксплуатационное предприятие | предприятие | 1 | по одному на каждый вид транспорта |
|  | Автостоянки постоянного хранения | машиномест на квартиру | 1 | по расчёту |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | м |  | не нормируется |

Гаражи для легковых автомобилей, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и общественным зданиям (за исключением школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром), необходимо предусматривать в соответствии с требованиями СП 54.13330 и СНиП 31-06.

Гаражи боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома. Число мест устанавливается нормами или принимается по заданию на проектирование.

Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать на одно машиноместо, м2:

- для гаражей:

- одноэтажных ................................................................................ 30;

- двухэтажных ................................................................................. 20;

- трехэтажных ................................................................................. 14;

- четырехэтажных ........................................................................... 12;

- пятиэтажных ................................................................................. 10;

- наземных стоянок ...................................................................... 25.

Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них следует принимать, м:

- от перекрестков магистральных улиц – 50;

- улиц местного значения – 20;

- от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта – 30.

Въезды в подземные гаражи легковых автомобилей и выезды из них следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

Гаражи ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси, автобусные и троллейбусные парки следует размещать в производственных зонах городов, принимая размеры их земельных участков согласно таблице 71.

Нормы земельных участков гаражей и парков транспортных средств

Таблица 71

| Объекты | Расчётная единица | Вместимость объекта | Площадь участка на объект, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоэтажные гаражи для легковых таксомоторов | Таксомотор | 100 | 0,5 |
|  |  | 300 | 1,2 |
|  |  | 500 | 1,6 |
|  |  | 800 | 2,1 |
| Гаражи грузовых автомобилей | Автомобиль | 100 | 2 |
|  |  | 200 | 3,5 |
|  |  | 300 | 4,5 |
|  |  | 500 | 6 |
| Троллейбусные парки без ремонтных мастерских | Машина | 100 | 3,5 |
|  |  | 200 | 6,0 |
| То же, с ремонтными мастерскими | Машина | 100 | 5,0 |
| Автобусные парки (гаражи) | Машина | 100 | 2,3 |
|  |  | 200 | 3,5 |
|  |  | 300 | 4,5 |

Примечание.

- Для условий реконструкции размеры земельных участков при соответствующем обосновании допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.

Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей,  станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 72.

Расстояния от автостоянок постоянного хранения и временных автостоянок, гостевых автостоянок до зданий и территорий различного назначения

Таблица 72

| Объекты, до которых исчисляется расстояние | Расстояние, м |
| --- | --- |
|  | Стоянки автомобилей вместимостью, машиномест |
|  | 10 и менее | 11 - 50 | 51 - 100 | 101 - 300 | свыше 300 |
| До зданий: стен жилых домов, имеющих окна стен жилых домов, не имеющих окон общественных зданий, кроме детских, образовательных учреждений и лечебных стационаров | 10 10 10 | 15 10 10 | 25 15 15 | 35 25 25 | 50 35 35 |
| 2. До участков: территорий школ, детских, образовательных учреждений, ПТУ техникумов, площадок для отдыха игр и спорта территорий лечебных стационаров открытых спортивных сооружений общего пользования, мест отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 25 | 50 50 | 50 50 | 50 60 | 50 60 |

Примечания:

1. Наземные стоянки автомобилей вместимостью свыше 500 машиномест рекомендуется размещать на территории промышленных и коммунально-складских зон

2. Вентвыбросы из подземных стоянок автомобилей, расположенных под жилыми и общественными зданиями, должны быть организованы на 1,5 м выше конька крыши самой высокой части здания.

3. На эксплуатируемой кровле подземной стоянки автомобилей допускается размещать площадки отдыха, детские, спортивные, игровые и другие сооружения на расстоянии 15 м от вентиляционных шахт, въездов-выездов, проездов, при условии озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечении ПДК в устье выброса в атмосферу.

Размеры земельных участков для станций технического обслуживания автомобилей, га:

- на 10 постов ......................................................................... 1,0;

- на 15 постов ......................................................................... 1,5;

- на 25 постов ......................................................................... 2,0;

- на 40 постов ......................................................................... 3,5.

Размеры земельных участков для автозаправочных станции (АЗС), га:

- на 2 колонки ......................................................................... 0,1;

- на 5 колонок ......................................................................... 0,2;

- на 7 колонок ......................................................................... 0,3;

- на 9 колонок ...............................................  ........................ 0,35;

- на 11 колонок ....................................................................... 0,4.

Расстояния от АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, лечебных учреждений со стационаром или до стен жилых и других общественных зданий и сооружений следует принимать не менее 50 м. Указанное расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных резервуаров для хранения жидкого топлива.

Расстояния от АЗС, предназначенных для заправки только легковых автомобилей в количестве не более 500 машин в сутки, до указанных объектов допускается уменьшать, но принимать не менее 25 м.

Расчётные показатели обеспеченности машиноместами на временных автостоянках

Таблица 73

| № | Наименование объекта, (расчётного показателя) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
|  | Образовательные организации высшего образования, профессиональные образовательные организации, центры обучения, школы, объекты дошкольного образования | машиномест на 100 работающих | 10 | СП 42.13330.2011 |
|  | Объекты управления, кредитно-финансовые, общественные организации, юридические учреждения, иные административные здания, объекты бытового обслуживания | машиномест на 100 работающих | 5 |  |
|  | Больницы, интернаты для престарелых и инвалидов | машиномест на 100 коек | 3 |  |
|  | Поликлиники | машиномест на 100 посещений | 2 |  |
|  | Промышленные и коммунально-складские объекты | машиномест на 100 работающих в 2-х смежных сменах | 7 |  |
|  | Гостиницы | машиномест на 100 мест | 6 |  |
|  | Объекты торговли | машиномест на 100 м2 торговой площади | 5 | СП 42.13330.2011 |
|  | Рынки | машиномест на 50 торговых мест | 20 |  |
|  | Спортивные здания и сооружения | машиномест на 100 мест | 3 |  |
|  | Объекты культуры (музеи, выставочные залы, театры, дворцы культуры, кинотеатры, развлекательные центры, библиотеки), культовые сооружения | машиномест на 100 мест или единовременных посетителей | 10 |  |
|  | Объекты общественного питания | машиномест на 100 мест | 10 |  |
|  | Вокзалы всех видов транспорта | машиномест на 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик» | 10 |  |
|  | Сады, скверы, парки, места захоронений и ритуальных услуг | машиномест на 100 единовременных посетителей | 5 | СП 42.13330.2011 |
|  | Базы кратковременного отдыха | машиномест на 100 единовременных посетителей | 10 |  |
|  | Пляжи и парки в зонах отдыха | машиномест на 100 единовременных посетителей | 15 |  |
|  | Садоводческие товарищества | машиномест на 10 участков | 7 |  |
|  | Санатории-профилактории | машиномест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3 | СП 42.13330.2011 |
|  | Гостевые автостоянки | машиномест на квартиру | 0,2 | по расчёту |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  | СП 42.13330.2011 |
| 2.1 | Для пунктов 1.1 -1.6, 1.10 | м | 250 |  |
| 2.2. | Для пунктов 1.7, 1.8, 1.11,1.12 | м | 150 |  |
| 2.3 | Для пунктов 1.9,1.13,1.14,1.17 | м | 400 |  |
| 2.4 | Для пункта 1.15 | м | 1000 |  |
| 2.5 | Для пункта 1.16 | - | не нормируется |  |
| 2.6 | Для пункта 1.18 | - | в границах земельного участка | - |

Примечания.

  - Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.

  - Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей следует принимать не более, м:

- до входов в жилые дома ......................................................................................... 100;

- до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных
учреждений торговли и общественного питания ................................................. 150;

- до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения
и административных зданий ................................................................................... 250;

- до входов в парки, на выставки и стадионы ......................................................... 400.

Согласно СП 59.13330.2012 на индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчёта, при числе мест:

- до 100 включительно ............ 5%, но не менее одного места;

- от 101 до 200 .......................... 5 мест и дополнительно 3%;

- от 201 до 1000 ........................ 8 мест и дополнительно 2%;

- 1001 место и более .............. 24 места плюс не менее 1% на каждые 100 мест свыше.

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м.

# ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

# РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

  - Область применения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Рыбинск

Настоящие нормативы градостроительного проектирования действуют на всей территории городского округа город Рыбинск Ярославской области.

Область применения расчётных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов распространяется на подготовку:

- генерального плана и правил землепользования и застройки городского округа город Рыбинск и изменений в них;

- документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов местного значения городского округа;

- проектов решений о развитии застроенных территорий и реализации таких решений;

- планов и комплексных муниципальных программ.

Применение расчётных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования, при наличии соответствующих условий, обязательно для победителей аукционов на право заключения договоров:

Местные нормативы градостроительного проектирования не применяются в границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

  - Правила применения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Рыбинск

При подготовке и утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки городского округа город Рыбинск, в том числе при внесении в них изменений, осуществляется учёт местных нормативов градостроительного проектирования в части:

- доведения уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского округа до уровня расчётных показателей минимальной обеспеченности, установленного в местных нормативах градостроительного проектирования,

- определения мест размещения объектов местного значения городского округа с учётом доведения уровня территориальной доступности для населения таких объектов до уровня расчётных показателей максимально допустимой территориальной доступности, установленного в местных нормативах градостроительного проектирования.

При подготовке и утверждении документации по планировке территории осуществляется учёт местных нормативов градостроительного проектирования в части соблюдения минимального уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского округа и обоснования места их размещения с учётом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа город Рыбинск.

При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров.

В других случаях, в которых требуется учёт и соблюдение расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, объектами благоустройства территорий, и расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Рыбинска проверяется соблюдение положений местных нормативов градостроительного проектирования, соблюдение расчётных показателей.

В случае если в региональных нормативах градостроительного проектирования Ярославской области будет установлен более высокий уровень расчётных показателей обеспечения минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, чем предусмотренный настоящими нормативами, то применяются расчётные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования.

При отсутствии в местных нормативах градостроительного проектирования городского округа расчётных показателей обеспечения минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования Ярославской области, применяются, в случае необходимости, расчётные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования.

Применение местных нормативов при подготовке градостроительной документации не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Наряду с понятиями и определениями в значениях, соответствующих Градостроительному кодексу Российской Федерации, в настоящих местных нормативах градостроительного проектирования также используются следующие понятия:

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог. Автомобильными дорогами общего пользования местного значения городского округа являются автомобильные дороги общего пользования в границах городского округа, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, частных автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа может утверждаться органом местного самоуправления городского округа;

Градостроительная деятельность– деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;

Градостроительная документация, документы градостроительного проектирования – документы территориального планирования и градостроительного зонирования, документация по планировке территорий (проекты планировки территории, проекты межевания территории и градостроительные планы земельных участков);

Земельный участок –  как объект права собственности и иных предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки;

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты);

Магистральные инженерные сети– инженерные сети, транспортирующие транзитом продукт (ресурс) от места добычи или производства к местам учёта и распределения, прокладываемые, как правило, в границах красных линий улиц, дорог и проездов. К местам учёта и распределения продукта относятся повысительные водопроводные насосные станции, газораспределительные пункты, тепловая насосная станция, центральный тепловой пункт, понизительные подстанции 35-110/15-10 кВ;

Максимально допустимое расстояние – наибольшее расстояние по уличной сети дорог населённого пункта или производственного объекта от пожарного депо до объекта предполагаемого пожара, при котором гарантируется достижение соответствующей цели выезда оперативного подразделения пожарной охраны на пожар;

Место дислокации подразделения пожарной охраны – место на территории населённого пункта или производственного объекта, на котором следует расположить (расположено) пожарное депо;

Нормативы градостроительного проектирования городского округа– совокупность расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа населения городского округа и расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа;

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов;

Временная автостоянка - открытая площадка, специально обозначенная и обустроенная,  предназначенная для временного пребывания автотранспорта, принадлежащего посетителям объектов различного функционального назначения, не предназначенная для хранения автотранспорта;

Гостевая автостоянка – открытая площадка, предназначенная для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон;

Автостоянка постоянного хранения (автостоянка, гараж, гараж-стоянка)- здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная для хранения преимущественно легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров), которые могут быть: встроенными, встроено-пристроенными, отдельно стоящими, пристроенными, подземными; наземными закрытого типа; плоскостными открытого типа; открытого типа; модульными быстровозводимыми; плавучими (дебаркадерными); механизированными; полумеханизированными; обвалованными;

Планировка территории – обеспечение устойчивого развития территории посредством выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов;

Плотность сети автомобильных дорог местного значения в границах городского округа– отношение протяжённости сети автомобильных дорог местного значения, проходящих по территории, к площади территории;

Пожарное депо – объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану;

Твёрдые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твёрдым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

Объект массового отдыха - участок озеленённой территории, выделенный и закрепленный в соответствии с действующим законодательством, соответствующим образом обустроенный для интенсивного использования в целях рекреации, а также комплекс временных и постоянных сооружений, расположенных на этом участке и несущих функциональную нагрузку в качестве объектов и оборудования места отдыха.

# НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

  - Градостроительный кодекс Российской Федерации.

  - Земельный кодекс Российской Федерации.

  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

  - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

  - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

  - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

  - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Федеральный закон от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2014  № 1273«О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

  - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «Социальные нормативы и нормы».

# СП 11.13130.2009. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения (утвержден Приказом МЧС России от 25.03. 2009 №181).

  - СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей (принят Постановлением Госстроя РФ от 29.11.1999 №73).

  - СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий (одобрен и рекомендован к применению Постановлением Госстроя РФ от 26.10.2003 №194).

  - СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, (утвержден Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №635/14).

  - СП 42-101-2003.Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб,(одобрен Постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 №112).

  - СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, (утвержден приказом Минрегиона России от 28.12.2010 №820).

  - СП 44.13330.2011. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87* (утвержден приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 №782);

  - СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (утвержден приказом Минрегиона России от 27.12.2011 №605).

  - СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утвержден приказом Минрегиона России от 27.12.2010 №780);

  - СП 113.13330.2012. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99* (утвержден приказом Минрегиона России от 27.12.2011 №635/9).

  - СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 (утвержден приказом Минрегиона России от 30.06.2012 №274).

  - СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №635/10).

  - СП 8.13130.2009 «Свод правил системы противопожарной защиты источники наружного противопожарного водоснабжения требования пожарной безопасности» (утвержден Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178.

  - СП 88.13330.2014 Свод правил защитные сооружения гражданской обороны актуализированная редакция СНиП II-11-77*»(утвержден Приказом Минстроя России от 18.02.2014 № 59/пр).

  - СанПиН 2.1.2882-11. Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения, (утверждены Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84).

  - СанПиН 2.1.7.1322-03. «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» (утверждены Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 20.04.2003 №84).

  - СанПиН 2971-84.«Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», (утверждены Главным государственным санитарным врачом СССР от 23.02.1984 №2971-84).

  - СанПиН 42-128-4690-88.«Санитарные правила содержания территорий населённых мест» (утверждены Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 №4690-88).

  - СанПиН 2.4.4.3155-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»  утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2013 №73).

  - СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26).

  - СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189);

  - СанПиН 2.4.4.3172-14.«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41).

  - Указ Губернатора Ярославской области № 110 от 27.02.2013 «Об утверждении концепции социально-экономического развития Ярославской области на период до 2025 года».

  - Постановление Правительства Ярославской области от 06.03.2014 № 188-п «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года».

  - Закон Ярославской области № 66-з от 11.10.2006 «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области».

  - Постановление  Правительства Ярославской области от 11.12.2015 № 1340-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ярославской области и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных нормативных правовых актов».

  - Постановление Правительства Ярославской области от 31.01.2011 № 39-п «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов».

  - Постановление Правительства Ярославской области от 11.09.2012 № 849-п «О нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и водоотведению».

  - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.06.2011 № 102 «О программе комплексного социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2011-2015 годы».

# «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2015-2030 годы», утвержденная решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 29.10.2015 № 87.

  - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 15.09.2015 № 2669 «О подготовке местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Рыбинск».

  - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 12.08.2015 № 2278 «Об утверждении положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Рыбинск и внесения в них изменений».

  - Постановление Ггородского округа горд Рыбинск от 10.11.2009 № 4035 «Об утверждении положения о порядке обеспечения твёрдым топливом населения городского округа город Рыбинск».

  - Муниципальная программа «Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск», утвержденная постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 30.11.2015 № 3421.

  - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск», утвержденная постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 08.09.2014 № 2856.

  - Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского округа город Рыбинск», утвержденная постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 17.09.2014 № 2938.

  - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 31.03.2014 № 918 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения городского округа город Рыбинск на период 2014-2023 гг.».

  - Муниципальная программа «Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 12.08.2013 № 2476.

  - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 03.09.2013 № 2784 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа город Рыбинск на период 2013-2027 гг.».

  - Муниципальная программа «Газификация частного жилищного фонда городского округа город Рыбинск», утвержденная постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 21.08.2014 № 2626.

  - Постановление главы Рыбинского муниципального округа от 28.12.2001 № 2432 «О нормативах потребления жилищно-коммунальных услуг».

  - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 16.08.2010 № 2525 «О нормах образования (накопления) твёрдых бытовых отходов в жилищном фонде на территории городского округа город Рыбинск».

  - Постановление Главы городского округа город Рыбинск от 03.08.2009 № 2786 «О нормах образования (накопления) твёрдых бытовых отходов на территории городского округа город Рыбинск».

  - Постановление главы Рыбинского муниципального округа от 04.09. 2003 № 2184 «Об утверждении норм накопления твёрдых бытовых отходов».