Приложение 1

Требования к звуковому, световому оборудованию, кадровому составу участника конкурса и его квалификации

- Звуковое оборудование

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Максимальное звуковое давление: 126 дБ

Частотный диапазон (-10 дБ): 48 Гц – 20 кГц

Частотный диапазон (+/-3 дБ): 57 Гц – 20 кГц

Усилитель: высокоэффективный Class D

Мощность: 1000 Вт пик (700 НЧ, 300 ВЧ), 500 Вт постоянная (350 НЧ, 150 ВЧ)

Входное сопротивление: 20 кОм

Регулирование уровня LINE входа: ∞ - +26,8 дБ

Регулирование уровня MIC входа: ∞ - +29 дБ

Разъемы: 2 x Balanced XLR-1/4” входа; 1 x male XLR loop thru выход

LED индикаторы: питание, Bluetooth, EQ Preset, EQ +, сигнал канала 1, сигнал канала 2, лимит

Охлаждение: пассивное

Питание: 100-120VAC 50/60Hz; 230-240VAC 50/60Hz

Потребление: 1/8 мощности– 1.14A (Max), 1/4 мощности – 1.71A (Max), 1/3 мощности – 2.03A (Max)

НЧ динамик: 1 x JBL 612H 380 мм (12")

ВЧ динамик: 1 x JBL 2414H-1 25.4 мм (1"), полимерная диафрагма, неодимовый компрессионный динамик

Охват: 100º x 60º

Частота кроссовера: 1,8 кГц

МИКШЕР

- 10-ти канальный микшер-контроллер;

- тип: аналоговый;

- 3-х полосный эквалайзер;

- входы: XLR combo (4х, моно), 1/4"" Jack + RCA (3х, стерео);

- выходы: 2 x XLR + 2 x 1/4"" TRS Jack (2х, стерео), 1/4"" Jack (наушники), 1/4"" Jack x 2 (монитор), Aux Send;

- диапазон частот: 20Гц - 20 кГц;

- встроенный компрессор 1-2 каналы.

МИКРОФОНЫ

- Тип устройства: вокальный динамический микрофон с выключателем;

- Частотные характеристики: 50 Гц -15 кГц.;

- Диаграмма направленности: кардиоидная, симметричная, с равномерной частотной характеристикой;

- Выходное сопротивление: 150 Ом;

- Тип микрофона: динамический;

- Уровень выходного сигнала -75 дБ (0.18 мВ).

- Чувствительность: 0.1 мВ/П;

- Спецификация: вокал, дикторская работа, концертное использование, студийная работа.

- Основное применение: речь, основной вокал, бэк-вокал;

- Встроенный демпфер капсюля: эффективное снижение уровня механических шумов;

- Встроенная ветрозащита: защита звукового тракта от шумов, дыхания и ветра.

- Разъёмы коммутации: XLR (стандартный микрофонный кабель)

- Габаритные размеры: 54,5 мм. х 166 мм.

- Цвет: серый (матовый)

- Вес: 350 гр.

Указанное в настоящем техническом задании звуковое оборудование носит описательный характер. Участник вправе предложить использование при организации мероприятий оборудование в соответствии с техническим заданием или их эквиваленты, имеющие характеристики не хуже указанных в техническом задании и позволяющие обеспечивать высокое  качество проведения мероприятия в соответствии со сценарием и техническим заданием.